定期检验使用单位报检流程图

注：报检时当场交付检验费的，可当场出具特种设备报检受理情况通知书

检 验 检 测 须 知

锅炉使用单位应在锅炉检验前做好以下准备工作：

一、准备好有关技术资料，包括锅炉制造和安装的技术资料、锅炉技术登记资料，锅炉运行记录、水质化验记录、修理和改造记录、事故记录及历次检验资料等。

二、提前停炉冷却，放净锅炉内的水，打开锅炉上的人孔、头孔、检验孔和灰门等一切门孔装置，使锅炉内部得到充分冷却，并通风换气。

三、采取可靠措施隔断受检锅炉与热力系统相连的蒸汽、给水、排水、排污等及烟、风道并切断电源，对于燃油、燃气的锅炉还须可靠地隔断油、气来源并通风置换。

四、清理锅炉内的垢渣、炉渣、烟灰等污物并保留水垢样品待查。

五、拆除妨碍检查的汽水挡板、分离装置及给水、排污装置等锅筒内件，并准备好用于照明的安全电源。

六、对于需要登高检验作业（离地面或固定平面3米以上）的部位，应搭建脚手架。

七、准备好司炉工操作人员和水质化验人员的资格证书，待查。

八、检验时受检单位应派锅炉管理人员或司炉工到现场，做好检验员的安全监护工作和配合工作。

检 验 检 测 须 知

压力容器年度检查前，使用单位应做好以下准备工作：

一、压力容器外表面和环境的清理；

二、根据现场检查的需要，做好现场照明、登高防护、局部拆除保温层等配合工作，必要时配备合格的防噪声、防尘、防有毒有害气体等防护用品；

三、准备好压力容器技术档案资料、运行记录、使用介质中有害杂质记录；

四、准备好压力容器安全管理规章制度和安全操作规范，操作人员的资格证；

五、检查时，使用单位压力容器管理人员和相关人员到场配合，协助检查工作，及时提供检查人员需要的其他资料。

检 验 检 测 须 知

压力容器全面检验前，使用单位做好以下准备工作：

一、影响全面检验的附属部件或者其他物件，应当按检验要求进行清理或者拆除；

二、为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施必须安全牢固（对离地面3m以上的脚手架设置安全护栏）；

三、需要进行检验的表面，特别是腐蚀部位和可能产生裂纹性缺陷的部位，必须彻底清理干净，母材表面应当露出金属本体，进行磁粉、渗透检测的有面应当露出金属光泽；

四、被检容器内部介质必须排放、清理干净，用盲板从被检容器的第一道法兰处隔断所有液体、气体或者蒸汽的来源，同时设置明显的隔离标志。禁止用关闭阀门代替盲板隔断；

五、盛装易燃、助燃、毒性或者窒息性介质的，使用单位必须进行置换、中和、消毒、清洗，取样分析，分析结果必须达到有关规范、标准的规定。取样分析的间隔时间，应当在使用单位的有关制度中做出规定。盛装易燃介质的，严禁用空气置换；

六、人孔和检查孔打开后，必须清除所有可能滞留的易燃、有毒、有害气体。压力容器内部空间的气体含氧量应当在18％—23％(体积比)之间。必要时，还应当配备通风、安全救护等设施；

七、高温或者低温条件下运行的压力容器，按照操作规程的要求缓慢地降温或者升温，使之达到可以进行检验工作的程度，防止造成伤害；

八、能够转动的或者其中有可动部件的压力容器，应当锁住开关，固定牢靠。移动式压力容器检验时，应当采取措施防止移动；

九、切断与压力容器有关的电源，设置明显的安全标志。检验照明用电不超过24V，引入容器内的电缆应当绝缘良好，接地可靠；

十、如果需现场射线检测时，应当隔离出透照区，设置警示标志；

十一、全面检验时，应当有专人监护，并且有可靠的联络措施；

十二、检验时，使用单位压力容器管理人员和相关人员到场配合，协助检验工作，负责安全监护。

检 验 检 测 须 知

工业管道使用单位应在在线检验前做好以下准备工作：

一、影响管道全面检验的附设部件或其他物体，应按检验要求进行清理或拆除；
　　二、为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施，必须安全牢固，便于进行检验和检测工作；
　　三、高温或低温条件下运行的压力管道，应按照操作规程的要求缓慢地降温或升温，防止造成损伤；
　　四、检验前，必须切断与管道或相邻设备有关的电源，拆除保险丝，并设置明显的安全标志；
　　五、如需现场射线检验时，应隔离出透照区，设置安全标志。

检 验 检 测 须 知

工业管道使用单位应在全面检验前做好以下准备工作：

一、将管道内部介质排除干净，用盲板隔断所有液体、气体或蒸汽的来源，设置明显的隔离标志；
　　二、对输送易燃、助燃、毒性或窒息性介质的管道，应进行置换、中和、消毒、清洗；对于输送易燃介质的管道，严禁用空气置换；
　　三、进入管道内部检验所用的灯具和工具的电源电压应符合现行国家标准《安全电压》GB3805的规定；检验用的设备和器具，应在有效的检定期内，经检查和校验合格后方可使用。

检 验 检 测 须 知

电梯使用单位应在检验前做好以下准备工作：

一、事先通知电梯安装单位（验收检验）或保养单位（定期检验）做好检验现场（主要指机房、轿顶、底坑）自检及清洁维护工作，不应有与电梯工作无关的物品和设备，相关现场应放置表明正在进行检验的警示牌；

二、机房空气温度应保持在5-40℃之间，湿度应保持在电梯及检验所允许的范围内；
　　三、电网输入电压应正常，电压波动应在额定电压值±7%的范围内；
　　四、环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃不应超过该电梯额定指标；
　　五、 检验时安装或保养单位必须派员到场配合，使用单位的电梯驾驶员必须在场，并有相关电梯管理人员给予协助。

六、验收检验需提供特种设备安装、改造、维修告知书、自检报告、电梯安装单位资质证复印件、产品合格证及电梯相关技术资料。

七、定期检验需提供原电梯检验报告书、保养单位资质证复印件及电梯相关技术资料。

检 验 检 测 须 知

起重机械、机械式停车设备、游乐设施、厂内机动车辆使用单位应在检验前做好以下准备工作：

一、事先通知设备安装、改造或维修单位及时做好自检工作。

二、检验时，安装、改造或维修单位应当派员到现场配合，使用单位的有关驾驶人员和管理人员也应当通知其按时到场，予以协助配合。

三、验收检验需提供特种设备安装、改造、维修告知书、产品合格证、自检报告以及有关技术资料。

四、定期检验需提供原检验报告书及有关技术资料。

FJSEI                                                       FGL/JGJ007-R01-2009

特种设备定期检验报检单

福建省特种设备检验院：

根据《特种设备安全监察条例》第二十八条规定，我单位下列特种设备安全检验合格有效期即将到期，按规定现提前一个月向贵院申请定期检验，请及时安排现场检验的具体事宜。

| 序号 | 设备号或注册登记号 | 台数 | 安全检验合格有效期 | 希望安排的检验时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 如多台只需写一台设备号或注册登记号 |
|  |  |  |  |  | 设备运行情况： |
| 备注： |

说明：本表不够填写可另加附表，“希望安排的检验时间”一栏中，所填写时间不得超过安全检验合格有效期，如确需要延期检验的，应按福建省质量技术监督局印发的《关于落实三方责任加强特种设备定期检验管理的意见》（闽质监特【2006】131号文）中的有关规定执行。

注册登记证使用单位：

报检单位地址：

联系人及电话：

传真：

报检单位（公章）：

# Text boxes

用户报检成功、进入数据库派工

检验部门确认转款，打印电子票据,确认受理后，二个工作日内传真特种设备报检受理情况通知书

报检单位转款，上传或传真转款凭证

通知报检单位，打印转款通知书与检验设备清单

二个工作日内传真至报检单位

虚框内表示报检平台操作说明，供采用网络报检时操作使用

查询（需确定主要字段）

选择设备

必要时

填写检验项目需求

提交（应出现等待提示）

依据主要参数计算收费，形成清单

检验人员或业务受理员核算收费

报检单位登入报检网站http://bj.fjsei.com http://bj.fjsei.com

选择报检时间，记录联系方式

报检错误

由检验机构的业务接待员代替用户完成网上报检

用户电话（传真）报检

（注：提供报检单）

用户窗口报检

（注：提供报检单）

用户网络报检