福建省压力管道元件产品质量检验中心建设项目（一期工程）边坡挡墙及水池泵房基坑支护监测、综合实验楼沉降观测项目监测工程费用预算书

# 1、监测工作计费依据

依据国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》，岩土工程监测实物工作收费基价表、工程设计图纸及相关规范等。

# 2、取费项目及工程总价款

| 序号 | 监测项目（单位） | 观测点（个） | 观测次数 | 单价(元) | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监测工作费 |  |
| 1 | 监测基准网（点） | 3 | 1 | 2181 | 6543 | 基准点定期观测 |
| 2 | 边坡水平位移监测（点*次） | 22 | 20 | 74 | 32560 |  |
| 3 | 边坡竖向位移监测（点*次） | 22 | 20 | 50 | 22000 |  |
| 4 | 边坡深层位移监测（米*次） | 18*8 | 20 | 13 | 37440 | 每孔暂按8米计算，1米1个观测点 |
| 2 | 基坑水平位移监测（点*次） | 5 | 10 | 74 | 3700 |  |
| 3 | 基坑竖向位移监测（点*次） | 5 | 10 | 50 | 2500 |  |
| 4 | 基坑深层位移监测（米*次） | 5*6 | 10 | 13 | 3900 | 每孔暂按6米计算，1米1个观测点 |
| 5 | 综合实验楼沉降观测 | 8 | 8 | 50 | 3200 |  |
| 小 计 | 111843 |  |
| 注：观测次数及观测成果符合《建筑边坡工程监测与检测技术规程》（DBJ/T13-282-2018）及相关规范和设计要求 |
| 二、技术工作费 |  |
| 1 | 技术工作费 | ∑（一） |  | 0.22 | 24605.46 | 监测部分的22％ |
| 小 计 | 24605.46 |  |
| 三、装置埋设及材料费 |  |
| 序号 | 项目（单位） | 观测点（个） | 深度（米） | 单价(元) | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 基准点埋设（点） | 3 | - | 300 | 900 | 综合实验楼已有基准点 |
| 2 | 位移监测点埋设（点） | 27 | - | 100 | 2700 | 边坡22点，基坑5点 |
| 3 | 深层监测（钻孔费及材料费等） | 18 | 8 | 300 | 43200 | 边坡深层位移（中风化花岗岩） |
| 4 | 深层监测（钻孔费及材料费等） | 5 | 6 | 300 | 9000 | 基坑深层位移（中风化花岗岩） |
| 小 计 | 55800 |  |
| 合 计 | 192248.46 |  |
| 备注：1最终工程总价款以实际工作量（观测点数及深度）计量计价。 2本次招标控制价为（一+二）*80%+三=164958元。 |

# 3、报价原则

1.第一项监测工作费限价为《工程勘察设计收费标准》的80%，第一项为按整体折扣率报价，相应单价按折扣率计算得出。第二项技术工作费按第一项监测工作费的22%记取。

2.第三项装置埋设及材料费不做下浮要求，报价单位按整体折扣率报价，相应单价按折扣率计算得出。

# 4、监测点平面示意图

（1）基坑

（2）边坡