福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：福建省特种设备检验研究院门式起重机等仪器

设备采购项目

备案编号：K-TZSBJYYJY-GK-201906-B0421-IDN

招标编号：[3500]MZZJ[GK]2019020

采购人： 福建省特种设备检验研究院

代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

2019年06月

第一章   投标邀请

福建省闽咨造价咨询有限公司采用公开招标方式组织福建省特种设备检验研究院门式起重机等仪器设备采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-TZSBJYYJY-GK-201906-B0421-IDN。

2、招标编号：[3500]MZZJ[GK]2019020。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于本章附1“采购标的一览表”中注明允许进口的设备。节能产品，适用于本项目，按照最新一期节能清单执行。环境标志产品，适用于本项目，按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于本项目。小型、微型企业，适用于本项目。监狱企业，适用于本项目。促进残疾人就业 ，适用于本项目。信用记录，适用于本项目，按照下列规定执行：（1）投标人应在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组有权通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |

包：5

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |

包：6

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |

包：7

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：8

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建省特种设备检验研究院

地址：福州市仓山区卢滨路370号

联系方法：0591-88700616

13、代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

地址：福州市鼓楼区五四路158号环球广场B座13层

联系方法：0591-87677863

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省闽咨造价咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 门式起重机 | 否 | 1（台） | 150,000.0000 | 419000 | 8380 |
|  | 1-2 | 电动单梁起重机 | 否 | 1（台） | 55,000.0000 |  |  |
|  | 1-3 | 5T电动单梁起重机 | 否 | 2（台） | 214,000.0000 |  |  |
| 2 | 2-1 | 多功能智能检验箱 | 否 | 1（台） | 40,500.0000 | 1142500 | 22850 |
|  | 2-2 | 电梯门关门力检测仪 | 否 | 1（台） | 36,000.0000 |  |  |
|  | 2-3 | 电梯意外移动监测仪 | 否 | 1（台） | 178,000.0000 |  |  |
|  | 2-4 | 便携式多功能电梯安全性能评估系统 | 否 | 3（台） | 888,000.0000 |  |  |
| 3 | 3-1 | 电梯平衡系数检测仪 | 否 | 10（台） | 1,380,000.0000 | 1380000 | 27600 |
| 4 | 4-1 | 户外激光测距仪 | 否 | 2（台） | 6,000.0000 | 1341700 | 26834 |
|  | 4-2 | 分离式钳型电流表 | 是 | 2（台） | 8,000.0000 |  |  |
|  | 4-3 | GPS非接触速度仪 | 否 | 1（台） | 36,000.0000 |  |  |
|  | 4-4 | 无线牵引力计 | 否 | 1（台） | 8,000.0000 |  |  |
|  | 4-5 | 防爆红外测温仪 | 否 | 1（台） | 2,000.0000 |  |  |
|  | 4-6 | 现场金相检测仪 | 是 | 1（台） | 155,000.0000 |  |  |
|  | 4-7 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | 否 | 1（台） | 28,000.0000 |  |  |
|  | 4-8 | 恒磁小一体式旋转磁场探伤仪 | 否 | 1（台） | 48,000.0000 |  |  |
|  | 4-9 | 超声波测厚仪 | 是 | 2（台） | 20,000.0000 |  |  |
|  | 4-10 | 接地电阻测试仪 | 是 | 3（台） | 7,500.0000 |  |  |
|  | 4-11 | 绝缘电阻测试仪 | 是 | 2（台） | 6,400.0000 |  |  |
|  | 4-12 | 无人机 | 否 | 3（台） | 75,000.0000 |  |  |
|  | 4-13 | 轻便式数字超声探伤仪 | 否 | 1（台） | 23,000.0000 |  |  |
|  | 4-14 | 熔体流动速率仪 | 否 | 1（台） | 10,000.0000 |  |  |
|  | 4-15 | 高温试验箱（电热恒温鼓风干燥箱） | 否 | 1（台） | 5,000.0000 |  |  |
|  | 4-16 | 盐雾试验箱 | 否 | 2（台） | 56,000.0000 |  |  |
|  | 4-17 | 金相试样磨抛机 | 否 | 1（台） | 15,000.0000 |  |  |
|  | 4-18 | 脉冲氩弧焊机 | 否 | 1（台） | 24,000.0000 |  |  |
|  | 4-19 | 手工电弧焊焊机 | 否 | 1（台） | 10,000.0000 |  |  |
|  | 4-20 | 气体保护焊焊机 | 否 | 1（台） | 15,000.0000 |  |  |
|  | 4-21 | 脉冲气保焊焊机 | 否 | 1（台） | 38,000.0000 |  |  |
|  | 4-22 | 埋弧焊机 | 否 | 1（台） | 35,000.0000 |  |  |
|  | 4-23 | 等离子切割机 | 否 | 1（台） | 15,000.0000 |  |  |
|  | 4-24 | 自动火焰切割机（仿形机） | 否 | 1（台） | 6,000.0000 |  |  |
|  | 4-25 | 全自动尺寸测量仪 | 是 | 1（台） | 163,000.0000 |  |  |
|  | 4-26 | 数据处理工作站 | 否 | 1（台） | 50,000.0000 |  |  |
|  | 4-27 | 超声相控阵成像仪器 | 否 | 1（台） | 476,800.0000 |  |  |
| 5 | 5-1 | 原子荧光光度计 | 否 | 1（台） | 320,000.0000 | 1297000 | 25940 |
|  | 5-2 | 紫外检测器 | 是 | 1（台） | 315,000.0000 |  |  |
|  | 5-3 | 全自动红外分光测油仪 | 否 | 1（台） | 280,000.0000 |  |  |
|  | 5-4 | 分液漏斗振荡器 | 是 | 1（台） | 60,000.0000 |  |  |
|  | 5-5 | 微生物电极法BOD快速测定仪一体机 | 否 | 1（台） | 150,000.0000 |  |  |
|  | 5-6 | 紫外可见光分光光度计 | 否 | 2（台） | 128,000.0000 |  |  |
|  | 5-7 | COD消解设备 | 否 | 2（台） | 18,000.0000 |  |  |
|  | 5-8 | 防爆红外测温仪 | 否 | 2（台） | 4,000.0000 |  |  |
|  | 5-9 | 红外测距仪 | 是 | 4（台） | 22,000.0000 |  |  |
| 6 | 6-1 | 300kN微机控制电子万能试验机 | 否 | 1（台） | 255,000.0000 | 1301000 | 26020 |
|  | 6-2 | 30kN微机控制电子万能试验机 | 否 | 1（台） | 126,000.0000 |  |  |
|  | 6-3 | 高温炉 | 否 | 1（台） | 35,000.0000 |  |  |
|  | 6-4 | 哑铃制样机 | 否 | 1（台） | 16,000.0000 |  |  |
|  | 6-5 | 450J微机控制金属摆锤冲击试验机 | 否 | 1（台） | 210,000.0000 |  |  |
|  | 6-6 | 夏比冲击试样缺口自动拉床 | 否 | 1（台） | 37,000.0000 |  |  |
|  | 6-7 | 自动标距打点机 | 否 | 1（台） | 19,000.0000 |  |  |
|  | 6-8 | 自动标距划 | 否 | 1（台） | 23,000.0000 |  |  |
|  | 6-9 | 全自动落锤冲击试验机 | 否 | 1（台） | 55,000.0000 |  |  |
|  | 6-10 | 微机控制电子万能试验机 | 否 | 1（台） | 410,000.0000 |  |  |
|  | 6-11 | 夏比冲击试样缺口自动拉床 | 是 | 1（台） | 56,000.0000 |  |  |
|  | 6-12 | 缺口拉床投影仪 | 是 | 1（台） | 32,000.0000 |  |  |
|  | 6-13 | 电动打点机 | 是 | 1（台） | 27,000.0000 |  |  |
| 7 | 7-1 | 静液压试验机 | 否 | 1（台） | 290,000.0000 | 1385000 | 27700 |
|  | 7-2 | 低压水压试验机 | 否 | 1（台） | 450,000.0000 |  |  |
|  | 7-3 | 高压爆破试验机 | 否 | 1（台） | 645,000.0000 |  |  |
| 8 | 8-1 | 氧氮氢分析仪 | 否 | 1（台） | 550,000.0000 | 1261100 | 25222 |
|  | 8-2 | 多通道应变仪器 | 是 | 1（台） | 296,000.0000 |  |  |
|  | 8-3 | 高强螺栓扭矩系数检测仪 | 否 | 1（台） | 43,000.0000 |  |  |
|  | 8-4 | 螺栓抗滑移系数测定仪 | 否 | 1（台） | 32,000.0000 |  |  |
|  | 8-5 | 盐雾试验箱 | 否 | 1（台） | 100,000.0000 |  |  |
|  | 8-6 | 立式液压阀门试验台 | 否 | 1（台） | 104,500.0000 |  |  |
|  | 8-7 | 液压抱式阀门试验台 | 否 | 1（台） | 135,600.0000 |  |  |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：本项目仅合同包7组织现场考察。1、考察时间为报名截止后5个工作日（工作时间）内与现场人员联系（联系人：吴必春，联系电话：13959320170），考察地点为宁德市漳湾镇留屿工业区，疏港路北侧、常富建材东侧100米处。2、投标人应与采购人签订考察承诺书（格式详见附件，承诺书需由采购人及投标人双方盖章签订），承诺书一式三份，采购人及投标人各存档一份，一份需附在投标文件中，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件，否则以无效标处理。。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本2份，报价部分的正本1份、副本2份，技术商务部分的正本1份、副本2份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起180个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省闽咨造价咨询有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家，合同包3中标候选人数为1家，合同包4中标候选人数为1家，合同包5中标候选人数为1家，合同包6中标候选人数为1家，合同包7中标候选人数为1家，合同包8中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家，合同包3中标人数为1家，合同包4中标人数为1家，合同包5中标人数为1家，合同包6中标人数为1家，合同包7中标人数为1家，合同包8中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省闽咨造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省闽咨造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： 本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：2.1、招标代理服务费参照国家计委《关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）货物类收费标准下浮30%收取。中标人应在领取中标通知书的同时，可以现金、转帐或电汇方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。 2.2、在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有异议的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。 2.3、投标人必须对其投标文件中提供的各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其中标人资格，其投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关法律责任。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省闽咨造价咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省闽咨造价咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省闽咨造价咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省闽咨造价咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省闽咨造价咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省闽咨造价咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省闽咨造价咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省闽咨造价咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省闽咨造价咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省闽咨造价咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省闽咨造价咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省闽咨造价咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省闽咨造价咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省闽咨造价咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省闽咨造价咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省闽咨造价咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省闽咨造价咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省闽咨造价咨询有限公司提出询问，福建省闽咨造价咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省闽咨造价咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）且认证证书在有效期内的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）且认证证书在有效期内的产品，或及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。
   （5）未在节能清单、环保清单内的产品应提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建省闽咨造价咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省闽咨造价咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省闽咨造价咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |

包：5

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |

包：6

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |

包：7

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：8

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1无、包：2无、包：3无、包：4无、包：5无、包：6无、包：7无、包：8无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省闽咨造价咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建省闽咨造价咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省闽咨造价咨询有限公司统一对外发布。

②对福建省闽咨造价咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 无
技术符合性

明细

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

包：2 
包一般情形 
技术符合性

明细

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

包：3 
包一般情形 
技术符合性

明细

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

包：4 
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

包：5 
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

包：6 
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

包：7 
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

包：8 
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1,合同包2,合同包3,合同包4,合同包5,合同包6,合同包7,合同包8采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得 1分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得 1 分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包3采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得 1 分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包4采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得 1分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包5采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得 1 分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包6采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得 1 分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包7采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得 1分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包8采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得1分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、投标人为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

2、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评审与授标以合同包为单位。

3、投标人报价应包含货物的主机、附件、零备件等货物部分，还要包括可能的运输、安装、调试、培训等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

4、本项目采购的以下品目设备均为核心产品，若提供相同品 牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按招标文件及相关规定执行。

| 合同包号 | 品目号 | 商品名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-3 | 5T电动单梁起重机 |
| 2 | 2-4 | 便携式多功能电梯安全性能评估系统 |
| 3 | 3-1 | 电梯平衡系数检测仪 |
| 4 | 4-27 | 超声相控阵成像仪器 |
| 5 | 5-1 | 原子荧光光度计 |
| 6 | 6-10 | 微机控制电子万能试验机 |
| 7 | 7-3 | 高压爆破试验机 |
| 8 | 8-1 | 氧氮氢分析仪 |

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）技术参数：

| 合同包号 | 品目号 | 商品 名 称 | 技术指标 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 合同包总预算价（万元） | 申购部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 门式起重机 | 一、主要技术参数 ▲1、起重量：3t； ▲2、跨度: Lk=10米； 3、轨道长度：25米 ▲4、起升高度: 8米； 5、起升速度: 8米/分； 6、大车、小车运行速度：20米/分； 7、大车车轮: 4-￠300；大车运行：三合一电机驱动（软起动）: 2台×0.8Kw； ▲8、操纵方式:驾驶室操纵；工作制度: A3。 9、主梁按3t制造，支腿按5t制造 10、大车运行水泥基础梁: 50米。 二、主要部件如下: 1、MH3t×10m主机1台；（主梁按3t制造，支腿按5t制造） 2、CD3t×9m电动葫芦1台 3、驾驶室总成1套 4、钢轨P24：50米； 5、钢轨连接板：6套； 6、钢轨压板：180套； 7、车挡、安全尺: 4套 8、铝合金外壳滑触线，4×16ｍｍ2；25米； 9、集电器、牵引器： 2套 注、电动葫芦、驱动装置、车轮组、运行电机、滑触线、电缆、接触器、驾驶室总成等主要配套设备应为。 | 1 | 15 | 15 | 41.9 | 泉州分院 |
|  | 1-2 | 电动单梁起重机 | ▲1. 额载2T； ▲2. 跨度：8.0m（偏差±0.1）； ▲3. 提升高度：3.5m； 4. 大车轨道：12m（含大车轨道及基础建设）； 5. 以上尺寸，以中标单位实地测量为准，中标单位包安装。 6. 无线遥控； 7. 起升要双速； 8. 四级无缝滑触线； 9. 工作级别：A3； 10.大车运行电机采用三合一机构的制动电机。 | 1 | 5.5 | 5.5 |  | 莆田分院 |
|  | 1-3 | 5T电动单梁起重机 | ▲1、起重量为5t； ▲2、跨度18米； ▲3、起升高8米； 4、行走速度20米/分钟、起升速度8米/分钟，包括两侧各75米的24gk轨道、24gk轨道压板、16平方4级无接缝安全滑线止挡300×300H钢、轨道连接板等附属材料及轨道安装,地面操作(无线控制预留有线控制) | 2 | 10.7 | 21.4 |  | 宁德分院 |
| 2 | 2-1 | 多功能智能检验箱 | 内置便携式移动终端，大于等于7.1寸，cpu大于等于八核，大于等于4g内存，大于等于64g存储，电池大于等于7000mah，电容触摸屏，蓝牙键盘 2.配备检验软件app，分辨率不低于1920*1080，支持将报告不合格内容与便携式打印设备组网，直接打印输出。 3.配备无线流量上网卡，支持3g/4g，传输速率大于等于150mbps。 4.内置便携式打印设备，幅度110mm，支持长线热敏打印，支持蓝牙无线通讯。 5.配备不间断电源，容量大于等于5000mah。 6.整个设备结构紧凑，内部可支持放置激光测距仪、钳形电流表、电梯综合测试仪等常用机电检验仪器。 7.设备便携式终端应有预留接口，能够支持扩展功能，外观美观，轻便、便于携带 | 1 | 4.05 | 4.05 | 114.25 | 泉州分院 |
|  | 2-2 | 电梯门关门力检测仪 | 1、手持控制器技术参数： 1.1独立显示测量原始数据，不低于2.4寸彩屏，可存储1000条检测结果，具有过载报警、低压指示及断电数据保存、长时间无操作自动关机保护等功能。 1.2手持控制器使用ucos-III操作系统。 1.3手持控制器金属材质（非手机或pad），防尘抗摔。 1.4测量数据有线传输而非手机或pad无线数据传输，不会因现场强磁强电环境导致数据传输丢失。 1.5金属背光按键操作，操作过程具有背光按键指示操作功能，按键背光提示时操作按键有效，无背光按键提示时操作无效。 1.6内置可充电锂电池，充电接口为Micro USB接口，与安卓充电接口通用，现场缺电时，可用外置充电宝供电使用。 1.7所有检测结果存储为TXT格式，既可本机查看也可导入电脑查看，以保证测量数据在任何电脑上方便查看，无需安装相关软件。 1.8具有现场测量数据无线蓝牙打印功能。 ▲2、量程： 0-1000 N ▲3、测量精度：≤1% 4、分辨率 ：1 N 手持控制器1个，电气触发信号线1条，蓝牙打印机1个 | 1 | 3.6 | 3.6 |  | 泉州分院 |
|  | 2-3 | 电梯意外移动监测仪 | 一、性能要求： 能够在电梯意外移动多种模拟工况下实现电梯意外移动的动态监测功能，对于意外移动过程中进行移动数据的实时记录，具有危险工况下的声光报警功能， 同时具有速度/加速度测试、制动性能测试、长度直径测量、二维倾角测量、乘运质量等多项辅助功能一体化设 计的功能进行意外移动数据超标后的复检工作，集成化工具箱设 计，高强度外箱。便于携带及现场使用，无需笔记本电脑协助，是电梯检验及安全评估必备的常规检测仪器。 二、仪器整体技术参数要求： 1.手持控制器一体化技术参数： 1.1可一体化完成意外移动监测、速度/加速度测试、制动性能测试、长度直径测量、二维倾角测量、乘运质量等功能的检测。 1.2独立显示测量原始数据，不低于2.4寸彩屏，可存储1000条检测结果，具有过载报警、低压指示及断电数据保存、长时间无操作自动关机保护等功能。 1.3手持控制器采用工业化设 计塑料外壳（非手机或pad），符合人机舒适度要求，有工业橡胶外套保护，防尘抗摔。 1.4测量数据有线传输而非手机或pad无线数据传输，不会因现场强磁强电环境导致数据传输丢失。 1.5金属背光按键操作，操作过程具有背光按键指示操作功能，按键背光提示时操作按键有效，无背光按键提示时操作无效。 1.6供电方式为3节可更换充电电池或AA电池，如使用充电电池可通过Micro USB接口进行外部充电。也可与安卓充电接口通用，现场缺电时，可用外置充电宝供电使用。 1.7所有检测结果存储为TXT格式，既可本机查看也可导入电脑查看，以保证测量数据在任何电脑上方便查看，无需安装相关软件。 1.8具有现场测量数据无线蓝牙打印功能。 2.意外移动监测技术参数： ▲2.1测量精度：≤1%； 2.2危险工况的声光报警功能； 2.3测量结果合格性自动判定功能； 2.4手持控制器独立完成此项功能。 3.电梯乘运质量检测技术参数： 3.1测量精度：≤10mg； ▲3.2三轴加速度测量；量程：±2g ▲3.3专用测量软件可实现电梯运行时间、最大速度、起动加速度、制动减速度、X轴峰峰值、Y轴峰峰值、Z轴峰峰值、A95加速度、A95减速度、X峰峰A95、Y峰峰A95、Z峰峰A95、V95速度、加加速度、平均加速度、平均减速度、运行距离等指标测量分析，具有图形显示，现场直接打印测量结果并在测量结果中直接判定以上测量指标的合格与否。 3.4手持控制器独立完成此项功能 4.触控记录分析装置参数： 4.1内存：≥8G；4.2屏幕：触摸屏；4.3充电方式：锂电池充电 5.整机尺寸≤460*350*150mm，整机重量≤7.5kg；仪器工作湿度：5%～95%，无凝结；仪器工作温度：-10～50℃ | 1 | 17.8 | 17.8 |  | 机电1 |
|  | 2-4 | 便携式多功能电梯安全性能评估系统 | 一、性能要求： 能够轻松完成有机房、 无机房、钢带、蜗轮蜗杆等电梯平衡系数检测；自动扶梯同步率；电梯及扶梯速度、加减速度、直梯及扶梯制动性能（制停距离，制停时间，制停减速度）；乘运质量(电梯运行品质分析)；电梯限速器的第一、二电气及机械动作速度；电梯/扶梯多功能测量规；电梯钢丝绳张力；电梯轨距；导轨铅垂度；缓冲器复位；曳引轮绳槽磨损等20多项涉及常规安全性指标的在线快速检测，集成化工具箱设 计，高强度拉杆外箱。便于携带及现场使用，无需笔记本电脑协助，是电梯检验及安全评估必备的常规检测仪器。 二、技术参数要求： 1.1独立显示测量原始数据，不低于2.4寸彩屏，可存储1000条检测结果，具有过载报警、低压指示及断电数据保存、长时间无操作自动关机保护等功能。 1.2手持控制器使用ucos-III操作系统。 1.3手持控制器金属材质（非手机或pad），防尘抗摔。 1.4测量数据有线传输而非手机或pad无线数据传输，不会因现场强磁强电环境导致数据传输丢失。 1.5金属背光按键操作，操作过程具有背光按键指示操作功能，按键背光提示时操作按键有效，无背光按键提示时操作无效。 1.6内置可充电锂电池，充电接口为Micro USB接口，与安卓充电接口通用，现场缺电时，可用外置充电宝供电使用。 1.7所有检测结果存储为TXT格式，既可本机查看也可导入电脑查看，以保证测量数据在任何电脑上方便查看，无需安装相关软件。 1.8具有现场测量数据无线蓝牙打印功能。 2.电梯平衡系数检测技术参数： 2.1平衡系数测量所使用的手持控制器即乘运质量测量单元，平衡系数测量与乘运质量测量共用同一手持控制器。 2.2平衡系数测量具有功率法及传统电流法两种现场测量模式。 ▲2.3平衡系数测量精度：±0.02 2.4功率测量精度：≤ 1% 2.5功率采集器尺寸≤110*65*30mm 重量≤135g ，功率采集器与手持控制器有线连接，背部带磁条可吸附于电控柜面板或门上，便于携带，方便操作。 2.6功率采集器上无任何显示装置，采集器面板须有接线连接指示图。 2.7交流电压范围：100V - 600V 2.8交流电流范围：1A - 100A 2.9平衡系数测量原理：空载功率测量及传统电流法测量。 2.10在有/无机房的情况下均可以进行测试，测速过程在轿厢内完成。 2.11安装及测量时间总计不超过5分钟。 2.12、数字波形处理器频率：1HZ—100MHZ（需现场演示）； 2.13、任意波发生器，频率：1uHZ-80MHz（需现场演示）； 2.14、多用表：可测试电流电压、 L，C，R，H等（需现场演示）； 2.15、音频分析仪：具有噪音测试、自动测量和录制回放功能（需现场演示）。 3.电梯限速器测试技术参数： 3.1驱动单元和手持控制器测量单元分体式设 计，便于维修及更换易损件。 ▲3.2速度测量精度：≤1% 3.3驱动单元供电电压：220V 3.4限速器额定速度范围： 0～5m/s 3.5电梯限速器驱动控制器具有无级调速功能，可根据限速器额定速度调整到相应匀加速度档位，无须手动寻找合适加速度。 3.6标配两把不损伤电梯限速器钢丝绳专用大力钳。 4.速度、加减速度、制动性能及自动扶梯同步率测量技术参数： 4.1速度测量精度：≤1% 4.2加速度测量精度：≤2% 4.3制动测量模式：外部同步触发或自动触发两种模式 4.4手持控制器独立完成此项功能 5.电梯乘运质量检测技术参数： 5.1测量精度：≤10mg； 5.2三轴加速度测量；量程：±2g 5.3.专用测量软件可实现电梯运行时间、最大速度、起动加速度、制动减速度、X轴峰峰值、Y轴峰峰值、Z轴峰峰值、A95加速度、A95减速度、X峰峰A95、Y峰峰A95、Z峰峰A95、V95速度、加加速度、平均加速度、平均减速度、运行距离等指标测量分析，具有图形显示，现场直接打印测量结果并在测量结果中直接判定以上测量指标的合格与否。 5.4手持控制器独立完成此项功能。 6.电梯/扶梯多功能测量规技术参数： 6.1只用一把量规即可对轿厢门地坎与层门地坎的水平距离、层门关闭后门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙、层门锁锁紧元件咬合距离、轿门门刀与层门地坎间隙、层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙、扶梯踏板表面与围裙板下端所测得的垂直间隙、钢丝绳磨损程度等项目进行检测； ▲6.2测量精度：±0.02mm； 6.3测量高度范围：2-10mm； 6.4测量宽度范围：30-35mm； 6.5可测量钢丝绳直径：6、8、10、13、16mm； 6.6水泡安平精度：不低于0.25°； 6.7尺寸：≤100×35×10mm 7.微力型钢丝绳张力测试技术参数： 7.1手持控制器独立显示测量原始数据，按键操作，内置锂电池供电，2.4寸液晶屏。 7.2供电：手持控制器供电 ▲7.3测力精度：≤2% 7.4轿厢及对重的重量：＜5000kg 7.5通讯方式：串口通讯 7.6仪器操作模式：同一界面显示检测钢丝绳张力数据：10根，手持控制器可独立固定于钢丝绳上单人可完成全部操作等功能。 7.7探头直径8、10、12、13、16mm 7.8测力量程：0～200N 8.电梯轨距激光测量技术参数： 8.1轨距测量精度：≤0.5mm 8.2供电：手持控制器供电 8.3激光波长：650nm 8.4出瞳功率：≤1mW 9.便携式电梯导轨铅垂度测量技术参数： 9.1精度：0.2mm/5m，0.002°/ 1° 9.2单体设 计，吸附轨道测量模式。 9.3与手持控制器配合使用。 10.电梯缓冲器复位测试技术参数： ▲10.1精度：≤0.5秒 10.2测量单元供电模式：手持控制器供电 10.3量程范围：0～1000秒 10.4信号采集器与手持控制器配合使用。 11.曳引轮绳槽磨损测量技术参数： 11.1精度：≤0.02mm 11.2测量单元供电模式：纽扣电池供电 11.3量程范围：0～30mm 12.整机尺寸≤550*450*230mm，整机重量≤15kg 13.仪器工作湿度：5%～95%，无凝结 14.仪器工作温度：-10～50℃ 三、配置要求： 1.手持控制器1个（可独立完成电梯运行速度、加速度、乘运质量、自动扶梯同步率、制动性能、长度距离等功能的检测），配套专用充电器1个； 2.电梯平衡系数检测单元1套：含信号采集器1套； 3.便携式电梯限速器测试单元1套：含电梯限速器驱动控制器1套，不损伤电梯限速器钢丝绳专用大力钳两把； 4.电梯/扶梯多功能测量规1把； 5.微力型钢丝绳张力测试单元1套：含测力主机一台，直径8、10、12、13、16mm探头各一个； 6.电梯轨距测量单元1套； 7.电梯导轨铅垂度测量单元1套； 8.电梯缓冲器复位测试单元1套：含信号采集器1套； 9.曳引轮绳槽磨损测量单元1套； 10.通用数据采集线1根（手持控制器与各测量单元连接用）； 11.蓝牙打印机1个； 12.权威计量机构出具的检定证书1份。 注：各投标人按纸质投标文件签到的顺序进行演示，招标代理公司只提供220V的接地电源，完成演示所需的设备由投标人自备。 | 3 | 29.6 | 88.8 |  | 莆田1二部1泉州1 |
| 3 | 3-1 | 电梯平衡系数检测仪 | 一、性能要求:采用空载功率测量模式，可在无砝码工况下完成有机房、无机房、钢带、蜗轮蜗杆等电梯平衡系数的快速精确测量。仪器操作方便可靠，适用于电梯安装单位及特检单位进行常规的电梯平衡系数检测。 该仪器可同时具备电梯乘运质量功能的现场检测，包括电梯运行时间、最大速度、起动加速度、制动减速度、X轴峰峰值、Y轴峰峰值、Z轴峰峰值、A95加速度、A95减速度、X峰峰A95、Y峰峰A95、Z峰峰A95、V95速度、加加速度、平均加速度、平均减速度、运行距离等多项指标。所有数据均可实现现场蓝牙打印机打印及数据导入电脑软件分析功能。 二、技术参数要求： 1、手持控制器技术参数： ▲1.1独立显示测量原始数据，不低于2.4寸彩屏，可存储1000条检测结果，具有过载报警、低压指示及断电数据保存、长时间无操作自动关机保护等功能。 1.2手持控制器使用ucos-III操作系统。 1.3手持控制器金属材质（非手机或pad），防尘抗摔。 1.4测量数据有线传输而非手机或pad无线数据传输，不会因现场强磁强电环境导致数据传输丢失。 1.5金属背光按键操作，操作过程具有背光按键指示操作功能，按键背光提示时操作按键有效，无背光按键提示时操作无效。 1.6内置可充电锂电池，充电接口为Micro USB接口，与安卓充电接口通用，现场缺电时，可用外置充电宝供电使用。 1.7所有检测结果存储为TXT格式，既可本机查看也可导入电脑查看，以保证测量数据在任何电脑上方便查看，无需安装相关软件。 ▲1.8具有现场测量数据无线蓝牙打印功能。 2、平衡系数测量所使用的手持控制器即乘运质量测量单元，平衡系数测量与乘运质量测量共用同一手持控制器。 ▲3、平衡系数测量具有功率法及传统电流法两种现场测量模式。 ▲4、平衡系数测量精度：±0.02； ▲5、功率测量精度：≤ 1%； 6、功率采集器尺寸≤110*65*30mm重量≤135g，功率采集器与手持控制器有线连接，带吸附功能，便于携带，方便操作； ▲7、功率采集器上无任何显示装置，采集器面板须有接线连接指示图。 8、交流电压范围：100V - 600V； 9、交流电流范围：1A - 100A； 10、平衡系数测量原理：空载功率测量及传统电流法测量。 ▲11、在有/无机房的情况下均可以进行测试，测速过程在轿厢内完成。 12、安装及测量时间总计不超过5分钟； ▲13、三轴加速度测量；量程：±2g ； ▲14、手持控制器可实现V95、A95、运行距离、速度、振动加速度、加速度等指标测量分析，具有图形显示及打印功能； 15、整机尺寸≤380*260*120mm，整机重量≤4kg；仪器工作湿度：5%～95%，无凝结；仪器工作温度：-10～50℃； 16、数字波形处理器频率：1HZ—100MHZ（需现场演示）； 17、任意波发生器，频率：1uHZ-80MHz（需现场演示）； 18、多用表：可测试电流电压、 L，C，R，H等（需现场演示）； 19、音频分析仪：具有噪音测试、自动测量和录制回放功能（需现场演示）。 三、配置要求： 手持控制器1台，功率采集器1套，充电器1个、蓝牙打印机1个、权威计量机构出具的检定证书1份。 四、售 后服务：质保期1年，终身免费提供技术支持。 注：各投标人按纸质投标文件签到的顺序进行演示，招标代理公司只提供220V的接地电源，完成演示所需的设备由投标人自备。 | 10 | 13.8 | 138 | 138 | 各分院1机电1二部1三部1 |
| 4 | 4-1 | 户外激光测距仪 | 一、性能要求：测量数据准确、测量数据稳定、使用便捷。 二、技术参数： 测量距离：0.05-200m 显示最小单位：1mm 倾角测量测量范围：±90° 测量精度：±（1.5mm+d*十万分之五） 激光类型：2级635mm 可连续测量、延时测量、面积测量、三角形勾股测量，具有延长尾板功能、UDISK存储容量16G、USB联机导出功能 三、 配置要求：说明书、合格证、保修卡、计量证书、操作说明光盘、USB导出线、仪器保护套、8*1.2V 2400mAh AA镍氢电池 | 2 | 0.3 | 0.6 | 134.17 | 机电中心 |
|  | 4-2 | 分离式钳型电流表 | 一、性能要求：不会和其他无线产品（对讲机、手机等）相互干扰 、可拆卸的显示屏可以置于距表体10m、显示灵活性，可以滤除噪声，精确地捕获电机启动电流、提供稳定读数 、有真有效值交流电压和电流测量功能，可对非线性信号进行精确测量、最大值/最小值/平均值记录功能可自动捕获各种变化、读数保持功能，背光照明功能、清零功能， 二、技术参数：1、测量交流电流：量程：999.9 A 分辨率：0.1 A 精确度：2% ± 5 位 (10-100 Hz) 5% ± 5 位 (100-500 Hz) 波峰因数 (50/60 Hz)：3（500 A 时） 2.5（600 A 时）1.42（1000 A 时）F. > 2 时增加 2% 2、测量直流电流 量程 999.9 A 分辨率 0.1 A 精确度 2% ± 5 位 3、测量交流电压 量程 600 V /1000 V 分辨率 0.1 V / 1 V 精确度 1.5% ± 5 位 (20 – 500 Hz) 4、测量直流电压 量程 600.0 V /1000 V 分辨率 0.1 V / 1 V 精确度 1% ± 5 位 5、测量电阻： 量程 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ 分辨率 0.1 Ω/1 Ω/10 Ω 精确度 1% ± 5 位 三、配置要求：说明书、合格证、保修卡、计量证书、C345 柔软便携包、AC220 SureGrip 鳄鱼夹、AC87 大负荷母线测试夹套件、AC89 大负荷绝缘刺针测试夹、TLK289 - 工业高级测试线套件、Fluke TL175 可旋转表笔、TP1 Slim Reach 测试探头组 | 2 | 0.4 | 0.8 |  | 机电中心 |
|  | 4-3 | GPS非接触速度仪 | 一、性能要求： 满足厂车动力性能、安全性能、操纵性能等的测试。大屏幕液晶显示，汉字提示，实时显示多项测试数据、曲线。测试项目采用菜单式操作，简单易用。传感器系数以及测试参数等系统自动存储。 二、技术参数： 速度： 0～500.0 km/h分辨率：0.01 km/h 精度：0.5% 距离：0～999999.999 m 分辨率：1 mm 精度：0.2% 时间： 0～99999.999 s 分辨率：1 ms 精度：0.1% 减速度： 0～14.9 m/s2 分辨率：0.01m/s2 精度：1% MFDD：0～9.999 m/s2 分辨率：0.001m/s2 精度：1% 踏板力： 0～999 N 分辨率：1 精度：1% 三、配置要求： 说明书、合格证、保修卡、计量证书；不低于240*128大屏幕液晶显示，汉字提示，实时显示多项测试数据、曲线。USB接口、SD存储卡（8G以上）、有RS232接口，可配接外置式微型打印机、内置电源：DC9.6v （1.2v 800mAH镍氢电池 8节）、 外接电源：DC12V、仪器箱、三种测试模式可选：踏板开关触发、速度触发、踏板力触发 | 1 | 3.6 | 3.6 |  | 机电中心 |
|  | 4-4 | 无线牵引力计 | 一、性能要求： 数字显示、测量准确、精度高、峰值和实时可切换、使用方面 。 二、技术参数： 1.测量范围：0.3-30t 2.测量精度：0.05% 3.稳定时间: ≤5秒 4.超载显示：100%最大量程+9e 5.安全载荷：125%最大秤量 6.极限载荷：400%最大量程 7.连续使用时间 ≥90小时 8.测力计电池: 1节18650锂电池 9.仪表电池 : 1节18650锂电池 10.无线距离:空旷地带100m 11.防护等级：IP66 三、配置要求： 说明书、合格证、保修卡、计量证书、仪器箱、手持单元、充电头、充电线、6节18650锂电池 | 1 | 0.8 | 0.8 |  | 机电中心 |
|  | 4-5 | 防爆红外测温仪 | 一、性能要求： 在可能发生爆炸的环境下测量设备温度 二、技术参数： 1.测量范围：-32℃～530℃ 2.准确度：读数的±1%或±1℃，取大值； 3.分辨率：不低于0.2℃ 三、配置要求：主机、腕带、9V电池、备用电池*10说明书、合格证、保修卡、计量证书 | 1 | 0.2 | 0.2 |  | 机电中心 |
|  | 4-6 | 现场金相检测仪 | 一、技术参数： 1、制样方法和速度：快速机械抛光，无需砂纸、无需电解；3-5分钟制样完成。 2、光路系统：无限远光路系统，连磁性底座重量≤2KG，超大景深，即使现场制样不平整(倾斜15度角)，仍然图像清晰。 3、照明方式：LED光源，DC 4.2V，无极调节；主机能连续工作 40小时。 ▲4、调焦系统：带粗微调结构，调焦迅速，并且是同轴粗微调，调焦平稳。5、镜体现场适应性：镜体大小和观测方向可以根据现场环境自由调节；并能在三维空间自由旋转；任何材质均可吸附；适合狭窄空间的现场观测。 6、自锁装置：特殊的螺杆移位结构，保证磁座在吸附于竖立表面时不自滑。 7、底座磁力大小：倒吸于天花板也不会跌落(投标现场需提供佐证材料)。 8、微型抛磨机转速和方向大小：手持式钢笔大小，带90度转角，15000转/分，无极调速，能正反转。 9、打磨耗材：由专用材料制作，可免去常规金相制样中打磨和抛光工序。 ▲10、镜头指标：目镜10X，视场范围18m；超大景深物镜10X，WD16.0，景深4.0um；超大景深物镜20X, WD10.5，景深2.5um；超大景深物镜50X, WD5.1, 景深1.8um。 ▲11、采集系统 本套装置自带WiFi系统，可以将不低于500万像素图片进行无线传输，安卓、苹果系统可作为接收器。 12、动力装备 全套系统自带微型电源，现场无需交流供电。 13、移动行程：X轴行程≥10mm、Y轴行程≥10mm、z轴行程≥22mm。 14、底座结构：底部带有V型槽，可固定于任何大小的管道之上；(投标现场需提供佐证材料)。 15、吸附形状要求：底部带V型槽，能吸附于各种大小的管道(如Φ38㎜、Φ57㎜、Φ159㎜、Φ219㎜等)之上。 16、微型抛磨机供电方式：直流0-30V，交流220V均可使用。 17、拋磨机电源容量：保证工作8小时,但是重量不超过1公 斤。 18、拋磨机电源工作电压：输入直流33.6V，输出0-30V，无极调节。 19、专用金相打磨盘粒度及尺寸： 120目，直径20mm。 20、专用金相抛光盘粒度及尺寸： 1600目，直径20mm。 | 1 | 15.5 | 15.5 |  | 南平分院 |
|  | 4-7 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | 一、性能特点 1.仪器为微型磁轭和交流磁化电源组成的恒磁一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，结构紧凑，防水耐震，体积小，重量轻，使用方便。解决了断线、插头不密封等缺陷，让用户更加无忧； 2. ---逆变电磁场智能恒磁芯片，智能监测和动态调节电磁强度，使得电磁输出保持在最佳状态，保证了提升力和灵敏度不受电池电量的影响。保证检验质量。 3.仪器仿人体工程学设 计，手感舒适，防尘、防水。仪器开机状态下长时间不工作自动关机。锂电池可随意更换，解决电源不够用之忧； 4.仪器集成有高亮度LED照明光源，可用于照明和探伤图像观察； 5.仪器无需外接电源即可产生稳定的交流磁场，保证检测灵敏度，用户可根据需要选择用紫外光源或白光源，无论是荧光磁粉探伤或是普通磁粉探伤，都会简单、方便、安全、高效。 6.智能空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时过流过热烧坏； 7.智能软启动、软停止功能，缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击，防止电冲击对元器件造成损伤； 8.仪器无需外接电源即可产生稳定的交流磁场，保证检测灵敏度，自身集成有白光源和紫外光源，单体多功能，磁粉探伤简单、方便、高效、安全； 9.增加了电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高），及时切断电路，防止出意外； 10.电量显示器指示，实时显示电源电量； 11.特制调脚工具，使得探头脚调整方便、容易、快捷； 12.配有专用工作包，干活更轻松，更安全。 二、技术参数: 1.提升力(任何电量时)：≥70N； 2. 灵敏度(任何电量时)：A1-15/100； 3. 电磁探头体积：≤165*148*45mm 4.电磁探头重量：≤1.1Kg； 5.磁极中心间距：10～170mm； 6.锂电模块体积：≤52*45*86mm； 7.锂电模块重量：≤200g； 8.白光强度：≥2000Lux； 9.黑光辐照度：≥8000uW/cm2； 10.工作暂载率：100%； 11.满电工作时间：2天； 12.电池配备方式：可更换； 13.专用充电器：16.8V/1A/100～240VAC； 14.充电时长：4～6h 三、标准配置 1.恒磁小一体磁轭主机1个； 2.专用电池2个； 3.专用充电器：2个； 4.调脚工具：1个； 5.正斜脚：1对； 6.专用工作包：1个； 7.使用说明书：2份； 8.合格证：1份； 9.仪器箱：1个。 | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 南平分院 |
|  | 4-8 | 恒磁小一体式旋转磁场探伤仪 | 一、性能特点： 1.仪器为旋转磁探头和旋转磁化电源组成的恒磁一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，结构紧凑，防水耐震，体积小，重量轻，使用方便。解决了断线、插头不密封等缺陷，让用户更加无忧； 2.激光3D喷涂技术，防尘、防水。仪器开机状态下长时间不工作自动关机。锂电池可随意更换，解决电源不够用之忧； 3.仪器集成有高亮度LED照明光源，可用于照明和探伤图像观察； 4.本产品无需外接电源即可产生稳定的交流磁场，保证检测灵敏度，用户可根据需要选择用紫外光源或白光源，无论是荧光磁粉探伤或是普通磁粉探伤，都会简单、方便、高效、安全。 5.仪器无需外接电源即可产生稳定的旋转磁场，保证检测灵敏度，磁粉探伤简单、方便、高效、安全； 6.智能空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时过流过热烧坏； 7.智能软启动、软停止功能，缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击，防止电冲击对元器件造成损伤； 8.仪器采用本公司自研的智能恒磁芯片，智能监测和动态调节电磁强度，使得电磁输出保持在最佳状态，保证了提升力和灵敏度不受电池电量的影响； 9.增加了电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高），及时切断电路，防止出意外。 二、技术参数: 1.提升力(任何电量时)：≥118N； 2.灵敏度(任何电量时)：A1-15/100； 3.整备体积：H*W*L＝185*140*165mm； 4.整备重量：≤3Kg； 5.磁极中心间距：98*98mm 6.白光强度：≥2000Lux； 7.黑光辐照度：≥6000uW/cm2； 8.工作暂载率：100% 9.满电工作时间：1天； 10.电池配备方式：可更换； 11.专用充电器：16.8V/3A/100～240VAC； 12.充电时长：4～6h 三、标准配置 1.恒磁小一体旋转主机：1个； 2.专用电池：2个； 3.专用充电器：2个； 4.使用说明书：2份； 5.合格证：1份； 6.仪器箱：1只 | 1 | 4.8 | 4.8 |  | 南平分院 |
|  | 4-9 | 超声波测厚仪 | 双晶探头测量模式：从激励脉冲后的精确延迟到第一个回波之间的时间间隔； 2、厚度范围：0.080mm～635 mm取决于材料、探头类型、表面条件和温度； 3、材料声速范围：0.508 mm/μs～18.699 mm/μs； 4、分辨率(可选择)：低：0.1 mm，标准：0.01 mm； 5、探头频率范围：2.25 MHz～10 MHz(–3 dB)； 6、准确度：±(1%H+0.1)mm； 7、操作温度范围 ：-10°C～50°C(14 °F～ 122 °F)； 8、键盘：密封、以色彩区分功能的键盘，带有触感及声音反馈； 9、机壳：防撞击、防水、装有密封垫的机壳，机壳上的接口密封。设 计符合IP65； 10、电池工作时间：电池供电时间一般为150小时；如使用背光，可连续供电 30个小时； 11、仪器加配D7910探头及探头线。 | 2 | 1 | 2 |  | 南平分院 |
|  | 4-10 | 接地电阻测试仪 | 1、功能要求 接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表，也是电气安全检查与接地工程竣工验收的工具。 2、技术要求 2.1测量范围: 接地电阻：0-20Ω/0-200Ω/0-2000Ω接地电压：0-200V/AC (50/60Hz)。 2.2精确度: 接地电阻：±2%rdg±0.1Ω(20Ω) ±2rdg±3dgt(200Ω/2000Ω) 接地电压：±1%rdg±4dgt。 2.3过载保护: 接地电阻：280V AC 10秒，across 2 of the 3 terminals 接地电压：300V AC for 1分钟。 2.4安全规格: IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2级 IEC61010-2-31， IEC61557-1.5 IEC60529 (IP54防尘防水）。 2.5耐压: 3700V AC 每分钟。 2.6电源: 单3干电池R6P(1.5V)×6。 3、配置要求：主机1台,7095A（接地测试线 红20m,黄10m,绿5m）、7127A（简易测试探棒）、8032（辅助接地棒2根） 9084（软质箱）9164（便携硬箱）单三干电池R6P(AA)×6、使用说明书。 | 3 | 0.25 | 0.75 |  | 莆田分院 |
|  | 4-11 | 绝缘电阻测试仪 | 0 MΩ～4000 MΩ 有效测量范围±2% rdg. ±3 dgt. | 2 | 0.32 | 0.64 |  | 莆田分院 |
|  | 4-12 | 无人机 | 一、三台共性参数： 1、环境感知：小障碍物感知范围在0.8米以下、顶部障碍物感知至少在0到5米之间； 2、可外接云台，机身内置SSD存储单元； 3、实现规划路径的自主飞行、指点飞行、智能返航、定位悬停功能、垂直飞行； 4、防撞保护装置，遥控信号中断时可自动返航，电量不足时可自动报警和自动迫降； 5、视频分辨率：2.7K-4K，支持单拍和自动多拍； 6、机载内存≥8G； 7、配套实验过程中数据处理软硬件支持及以及无人机的改造维修服务。 二、差异性参数： 第一台： 1、飞行器重量≥4000g，载荷能力：≥4000g，最大续航时间≥25分钟； 2、飞行半径：≥1.5km，视频传输半径≥500m； 3、飞行高度≥120米，最大爬升速率≥10m/s，最高巡航速度≥20m/s； 4、云台：俯仰方向正负45度 横滚方向正负90度。 第二台： 1、机身尺寸大于500mm*500mm，小于1000mm*1000mm； 2、机身重量在3.5kg以下，最大飞行时间在25min以上，最大悬停时间15分钟以上，铝合金机身； 3、支持 2.4GHz至5.8GHz任一频段的遥控图传、传输距离在2000米以上； 4. 飞行高度大于200m、最大上升速度在5m/s以上、最大下降速度在8m/s以上； 5、三轴云台，俯仰±20°；平移±60°。 第三台： 1、机身尺寸不大于300mm*300mm； 2、机身重量在3.5kg以下，最大飞行时间在25min以上，最大悬停时间15分钟以上，铝合金机身； 3、支持 2.4GHz至5.8GHz任一频段的遥控图传、传输距离在2000米以上； 4、飞行高度大于200m、最大上升速度在5m/s以上、最大下降速度在8m/s以上； 5、三轴云台，俯仰±20°；平移±60°。 | 3 | 2.5 | 7.5 |  | 泉州2科研与标准化管理部1 |
|  | 4-13 | 轻便式数字超声探伤仪 | 最高采样速率 240MHz，测量分辨率 0.1mm工作频率范围 0.5～10MHz，灵敏度余量高达 65dB20～500Hz 分 10 档可调的脉冲重复频率，避免探伤过程中出现混响信号自动增益控制 AGC，配合峰值回波、图像冻结功能，快速确定缺陷最高波，探伤更高效AVG 曲线，使用已知平底孔或大平底回波，制作出 3 条不同当量的曲线 DAC 曲线，配合回波比较功能，使不同距离不同波幅的回波定量更简便宽视角、高亮度、高清晰度的 5.7”进口彩色 TFT 显示屏，细节一览无遗3 种不同的显示颜色搭配方案，满足不同使用场景和习惯的需求存储 300 组曲线及波形，满足不同探伤工艺应用及探伤数据存档的需求 技术参数： 1.衰减器误差 dB 每 12dB ±1dB误差 ； 2. 垂直线性误差 % ≤3； 3. 动态范围 % ≥30； 4. 探伤灵敏度余量 dB ≥65（2.5Z20N 探头）； 5. 远区分辨力 dB ≥26； 6. 水平线性误差 % ≤0.5； 7. 电噪声电平 % ≤10（1 ~ 4MHz）； 8. 工作频率范围 MHz 0.5~ 10，分 1~ 4 / 0.5~ 10 二档可选 ； 9. 脉冲重复频率 Hz 分 10 档可调（20~ 500Hz 可调， 但受探测范围、材料声速、脉冲移位、探头零点等限制)； 10. 薄板分辨力 Hz ≤3（5C10N 探头）； 11. 探测范围 mm 0~ 13000（钢纵波）； 12. 脉冲移位 mm -10~ 1000（钢纵波）； 13. 探头零点μs 0~200 ； 14. 材料声速 mm 400~ 9999 ； 15. 阻尼 低 / 高 ； 16. 抑制 % 0~ 80 ； 17. "检波方式 负向检波 / 正向检波 / 双向检波 / 滤波" ； 18. 增益调节 dB 0~ 110；分 0.5 / 2 / 6 / 12 步进调节 ； 19. DAC 功能 用于制作、设置和应用 DAC 曲线； 20. AVG 功能 用于制作、设置和应用 AVG 曲线； 21. 截图功能 将仪器屏幕存为图片并输出到 U 盘中 ； 22. 转存功能 通过 USB 接口把仪器内部数据集转存到 U 盘中 ； 23. 闸门 闸门方式：off / 进波 / 失波 / 进波+报警声 / 失波+报警声； 24. 存储 300 组数据集，包括仪器设置、探伤状态和回波图形等 ； 25. 自动增益功能 使闸门内回波幅度自动调节到指 定幅度； 26. 峰值记忆功能 显示波形包络 ； 27. 峰值回波功能 记录包含最高回波的回波波形 28. 冻结功能 冻结屏幕波形 ； 29. 自动校正功能 用于校正材料声速与探头零点，校正模式：声速+零点 / 声速 / 零点 ； 30. 角度测量功能 用于测量探头角度； 31. 显示屏 高亮度不低于 5.7" 彩色 TFT 显示屏, ≤320×240 像素； 32. 工作时间 h ≥7 ； 33.工作电压 V 9~ 12 DC (外部电源)，6.0~ 8.4 (电池；34.工作温度 ℃ -10~ 40 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 莆田分院 |
|  | 4-14 | 熔体流动速率仪 | 控温范围：120-450℃，示值误差：≤±0.2℃ | 1 | 1 | 1 |  | 宁德分院 |
|  | 4-15 | 高温试验箱（电热恒温鼓风干燥箱） | 控温范围：10-300℃；精度0.1℃ | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 宁德分院 |
|  | 4-16 | 盐雾试验箱 | 满足以ASTM B117以及类似的国际标准来进行连续盐雾测试；工作室尺寸不小于1600×1000×500mm；温度范围50±1℃ | 2 | 2.8 | 5.6 |  | 宁德分院 |
|  | 4-17 | 金相试样磨抛机 | 磨抛盘直径：φ203mm转速50-1000转/分 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 宁德分院 |
|  | 4-18 | 脉冲氩弧焊机 | 输出电流20—500A、电、脉冲频率0.2-20HZ。采用高频引弧、遥控调节参数、存储调动焊接参数、多种脉冲波形输出。 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 宁德分院 |
|  | 4-19 | 手工电弧焊焊机 | 可以实现焊接电流的精确调节、精度不小于1A，输出电流20-400A。引弧电流可实现单独调节、应急时可搭配氩弧焊设备实现氩弧焊功能 | 1 | 1 | 1 |  | 宁德分院 |
|  | 4-20 | 气体保护焊焊机 | 输出电流范围60-350A、焊枪采用气冷模式。具有冷弧控制技术，有效降低热输入量、减少飞溅。设有机器人模拟、数字接口。 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 宁德分院 |
|  | 4-21 | 脉冲气保焊焊机 | 输出电流范围为25-500A。焊枪冷却采用水冷/空冷两用。预存焊接工艺参数，同时设 计铝合金焊接程序有效解决铝合金焊接时因其引收弧引起的焊接缺陷。 | 1 | 3.8 | 3.8 |  | 宁德分院 |
|  | 4-22 | 埋弧焊机 | 焊接电流输入范围为60-1000A，负载率100%。同时可搭配碳弧气刨设备用于碳弧气刨 | 1 | 3.5 | 3.5 |  | 宁德分院 |
|  | 4-23 | 等离子切割机 | 气割气流量180-230L/min，电流30-100A，采用高频引弧。 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 宁德分院 |
|  | 4-24 | 自动火焰切割机（仿形机） | 切割圆直径20-600mm、切割速度50-750mm/min、切割厚度5-100mm、可实现仿形切割。 | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 宁德分院 |
|  | 4-25 | 全自动尺寸测量仪 | 1. 仪器广泛应用于三维空间测量、模型构造、室内设 计等 2.主机内置水平和垂直双轴低噪音双马达驱动； 2. 主机自带倾斜传感器，补偿精度为10″，自动整平范围为±3°，圆水准器安平精度为1°/mm； 3. 激光类型为650nm；＜1mW，激光等级为2级，采用同轴可见激光技术； ▲5.测量范围有效作业半径宽为0.5-50m，测距精度为1mm@10m处，2mm@30m处，4mm@50m处； ▲6.角度测量精度±5″（1.2mm@50m），范围广(水平360°，垂直250°)； 7. 主机内置数码取景器相机功能，数码变焦最大为8倍； 8.手簿为平板电脑，不低于32GB闪存，具有一键开关机功能，屏幕尺寸不低于4.8寸，TFT彩色液晶触摸显示屏，不低于1600万色，800×400像素 | 1 | 16.3 | 16.3 |  | 漳州分院 |
|  | 4-26 | 数据处理工作站 | 第八代智能酷睿i7-8550U处理器，1.8GHz至4.0GHz睿频 8MB缓存，16G DDR4 | 1 | 5 | 5 |  | 漳州分院 |
|  | 4-27 | 超声相控阵成像仪器 | 一、适用范围： 1、碳钢及不锈钢对接焊缝等的超声相控阵检测及平板、管道、球罐、大型容器、锅炉等对接焊缝的TOFD检验。 2、配备小径管（管径21～114mm）、中径管（管径114～400mm）环焊缝和平板焊缝检测工装及高性能自聚焦相控阵探头，可实现直径20-600mm管道环焊缝快速超声相控阵检测。 3、配备角焊缝软件，可实现角焊缝焊缝检测的快速缺陷定位。 二、性能参数及功能 1、不低于8.4″彩色液晶显示屏； 2、触摸屏、按键（字符图像开关按键）、旋钮操作； 3、相控阵32个发射阵元、32-128个接收通道，相控阵功能具备多种视图(A扫/B扫/C扫/D扫)同屏显示模式；仪器后期可升级拓展2通道的TOFD探伤功能。 4、具备PR模式，支持接入高端双晶相控阵探头作腐蚀检测、近表面检测等。 5、双轴编码器接口，可连接单轴、双轴编码器等不同扫查架； 6、USB2.0接口1个、USB3.0接口1个，连接USB接口设备或存储器； 7、LAN网络接口、WIFI无线网络接口，用于网络数据传输； 8、VGA视频接口1个、报警器接口1个； 9、系统带宽：（相控阵）0.7MHz～20MHz； 10、采样速率：（相控阵）100MHz； 11、相控阵接收器延迟：0～20μs，分辨率2.5ns 12、相控阵最大扫描线数量：512线 13、采样点数：256/512/1024可调 14、仪器具备2个通道UT功能，且：灵敏度余量≥65dB，垂直线性误差≤4%，衰减器误差为12dB±1dB。 15、测量点选择：峰值/前沿可选。 16、检波方式：正向/负向/双向/RF（UT） 17、相控阵探头接口：支持最大128阵元探头，具备自动探头识别功能； 18、相控阵：双极性方波脉冲，发射电压、发射脉宽可调； 19、重复频率：（相控阵）100Hz～5000Hz； 20、接收器聚焦：（相控阵）200MHz硬件实时动态聚焦，最大范围每扫描线1008焦点； 21、聚焦模式：支持全屏动态聚焦、任意面聚焦、等深度聚焦、投影面聚焦等多种聚焦模式。 22、扫描类型：（相控阵）线扫/扇扫/C扫/D扫/A扫； 23、触发方式：时基/编码器； 24、相控阵扫描角度范围：-89°～+89°； 25、分组扫查功能，可分8组：相控阵支持最多分6组，且可以同时显示；UT最多分2组。 26、仪器具备高级板对接焊缝（8种不同坡口模型）软件、全尺寸管道焊缝软件功能； 27、高级功能：可进行双相控阵探头的单面双侧同时扫查功能（需配一转二转接头）； 28、仪器配备“智能云检测”软件，可实现手机APP远程监控检测现场及查看检测图谱功能。 29、菜单语言：中文； 30、仪器系统为LINUX嵌入式操作系统，系统稳定可靠，死机少，功耗低。 31、仪器具备单个电池工作功能，且单个电池续航时间不小于4小时。 32、交流电工作：100～240V 50Hz/60Hz 33、IP防护等级：IP65。 34、仪器重量：≤4kg（含电池） 35、仪器需满足GB/T 29302-2012《无损检测检测仪器 相控阵超声检测系统的性能与检验》、JJF 1338-2012《相控阵超声探伤仪校准规范》中的相关要求。 三、配置 1、（相控阵/TOFD/常规超声多功能一体机）相控阵超声成像检测仪 1台 2、充电器 1个 3、≥7.5AH锂电池 1个 4、SD卡读卡器 1个 5、SD存储卡（16G） 1个 6、计算机数据处理软件光盘（相控阵/TOFD图谱分析） 1张 7、仪器背带 2条 8、保修卡、合格证、中文说明书 检定证书 1套 9、高强度塑料仪器箱 1个 10、注水装置 1个 11、相控阵探头 满足21-600mm管道环焊缝超声相控阵检测要求，数量：1个，和5MHz32阵元相控阵探头（含楔块），数量 1 个。 12、相控阵探头楔块 满足 21-600mm管道环焊缝超声相控阵检测要求 数量各1套（需涵盖小径管，中径管，平板）。 13、相控阵扫查器 （含编码器） 满足21-600mm管道环焊缝超声相控阵检测要求 数量各1套（需涵盖小径管，中径管，平板）。 | 1 | 47.68 | 47.68 |  | 阀门中心 |
| 5 | 5-1 | 原子荧光光度计 | 1、技术指标 ▲1.1 检出限(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、≤ 0.01μg/L、Hg、Cd≤0.001μg/L、Ge≤0.05μg/L、Zn≤1.0μg/L、Au≤3.0μg/L ▲1.2 精密度＜0.7%（需提供国家制造计量器具许可证书） 1.3 线性范围: 大于三个数量级 2、性能特点： ★2.1 适用于样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析。 2 2.2 固定四灯位双通道仪器、内置式双注射泵、全自动测量。 ▲2 2.3 采用固定四灯位设 计，灯位呈平面扇形均匀的分布于原子化器周围，可以同时安装四盏高性能编码空心阴极灯，同时对四盏元素灯进行预热，测量不同元素时只需软件进行切换，不需要机械切换。 2.4光学系统上具有四个聚光透镜，后期可升级为四灯位四通道同时测量仪器。 2.5 可实现单元素测定和双元素同时测定，化学分析中可通过具有通道合并技术，增加光源的发光强度，从而进一步降低了仪器的检出限，尤其对痕量分析明显提高仪器的稳 定性和重复性，满足客户更高的分析测量需求。 2.6采用内置式双注射泵分别控制样品和还原剂，可节省样品和试剂用量，提高取样精准度，保证蒸汽发生条件的一致性，数据的精密度和准确度。 2.7 还原剂用量可根据需要使用注射泵进行精确调整，优化蒸汽发生条件，达到最佳测试效果，更好地满足了痕量、超痕量元素分析需求。 2.8 采用最新顺序注射进样技术，先进的流路系统及降低试剂间扩散效应的隔离技术，保证仪器的灵敏度和稳 定性。 2.9 采用夹管阀和双注射泵的优化设 计技术代替了结构复杂的多通道阀，阀体与试剂彻底隔离，避免多通道阀因样品结晶磨损、腐蚀造成的漏液现象，从而提高系统的可靠性、节约维护成本。 2.10 采用特殊材质的原 装进 口注射器，独家定制，解决了碱性溶液腐蚀造成的注射器漏液问题。 2.11 采用原 装进 口一体注射泵（电机、注射器、驱动器都是），可靠性高，进样精确度小于0.05%。 2.12 进口彩色流路，密封性能更好、具有管路标识，更换辨识度更高。 2.13 采用高效涌流式气液分离装置，化学反应更加完全，气液分离效果更佳。 2.14 采用新式密闭二级气液分离装置，无须加液和排废。 2.15 采用十滚轴、四通道、每通道可独立进行调节的蠕动泵。 2.16 全自动智能化运行，外置式极坐标自动进样器，配置单个样品盘不少于170位的10ml样品盘，并配69位25ml的标准比色管样品盘，并支持半自动测定方式。 2.17 自动进样器要配有进样针专用清洗位，具备自动清洗功能，能有效减少样品对载流以及样品之间的交叉污染。 2.18 空芯阴极灯采用恒流驱动、脉冲供电方式，提高其发射强度和效率，延长其使用寿命。 2.19 仪器可实现单点配置工作曲线，自动稀释高浓度样品。 2.20 屏蔽式石英炉低温原子化器，减少荧光猝灭和气相干扰，提高原子化效率。 2.21 采用悬浮式原子化器调节器设 计，有效避免原子化器高度调节器被腐蚀的现象。 2.22 气路系统采用质量流量计，自动精确控制气体流量，气体流量连续可调，并具有新型节气装置，有效节约氩气消耗量。 2.23 仪器具备开机自检、自动诊断、故障自动报警功能。 2.24 具有外置式(非内藏式)滤光式氩氢火焰观察窗，有效屏蔽避免杂散光对检测器造成影响，确保仪器正常使用时可实时监控原子化器的火焰状态，而不影响检测结果。 2.25 电路系统采用强、弱电分离，高集成度功能板卡式电路结构。 2.26 具有通道间干扰和直流漂移自动扣除电路,有效降低仪器漂移,提高仪器的稳 定性。 2.27 适用于Windows10/9/8/7/XP系统操作软件，具有强大的专家在线帮助系统，具有用户管理和权限设置功能及测试数据操作追踪功能，确保数据安全性可追溯性。 2.28软件独立生成样品信息模块，样品信息实现独立保存，转出保存excel格式，无需再次重复编辑信息，轻松实现样品信息导入，报告结果可根据需求可以转换XLS文件、PDF文件、Image文件等可编辑文件。 2.29 配置捕集阱装置，可有效吸附仪器排放的有害废气、保护人体健康。 2.30 预留固体进样接口，可升级固体进样实现固体汞、镉的测定。 2.31 可升级成自动切换总量分析和形态分析的液相色谱原子荧光联用仪，无需手动进行管路插拔切换。 2.32 可配气态汞测定专用装置，可直接测定：可对空气、天然气、实验室及工作环境中的汞进行测定：气态Hg<1ng/m3 2.33 废液桶带液位指示和安全警示，容积不小于8L， 废液桶进液口安装尾气捕集阱，自动吸附废液挥发的酸气，保护实验室环境；倾倒废液时，不需要拆卸尾气捕集阱。 2.34外置式尾气排放净化系统，无需额外搭建排风系统，可直接现场安装，快速启动，最大风量2.0m/s，风机风量两档可调，整机全防腐设 计，应对苛刻的酸气环境，高容量长寿命吸附材料，实现酸气、硫化物和重金属的高效吸附，净化实验室空气，高可靠性静音风机，可24小时不间断工作。 3、配置清单： 3.1 全自动内置式四灯位双注射泵原子荧光主机壹台 3.2 外置式极坐标自动进样器，单个样品盘≧180位 3.3 69位25ml样品盘壹个 3.4 夹管阀组件壹套 3.4 十滚轴、四通道、每通道可独立调节的专用蠕动泵壹套 3.5 专用编码空芯阴极灯3只（砷、汞、硒） 3.6 数据处理系统、专用中文操作软件 3.7 仪器操作手册、软件使用手册 3.8 硼氢化钾、硫脲化学试剂 3.9 砷、汞、硒、标准溶液 3.10 专用工具 3.11 标准备品备件 3.12 外置式尾气排放净化系统 壹套 3.13 带捕集装置废液桶壹套 3.14 电脑不低于以下配置（CPUi7/独显/16G内存 /24寸显示器）及 激光打印机壹套 | 1 | 32 | 32 | 129.7 | 工锅中心 |
|  | 5-2 | 紫外检测器 | 1. 总体要求1.1采用紫外检测器柱后衍生方法测定电厂水中的二氧化硅（硅酸根）。1.2必须可与瑞士万通940型离子色谱仪联用，可由离子色谱仪软件完全操作控。 2．系统配置要求：主要包含紫外检测器、柱后衍生反应器、衍生试剂输送装置、二氧化硅（硅酸根）分析色谱柱 3. 具体技术要求 3.1 紫外检测器 3.1.1 类型：二极管阵列紫外/可见检测器 ▲3.1.2检测通道至少满足：8通道，可满足一次进样56个； ▲3.1.3分辨率：2.5 x 10–7AU 3.1.4基线漂移：5 x 10–4AU/h 3.1.5波长范围：190-900nm，1nm步进 3.1.6 波长稳 定性：±1 nm 3.2.7 二极管阵列数：512 3.2衍生试剂输送装置 3.2.1 可精准定量衍生试剂输送体积。 3.2.2采用顶压式活塞，精密数字定量管，内置智能芯片。 3.2.3加液最小分辨率：1/10000 3.2.4 定量管体积：5ml 3.2.5 可实现最小加液体积：≤1微升 3.3色谱柱和保护柱 3.3.1必须含有可拆卸式实体智能芯片（非软件虚拟功能替代），主机有智能芯片触点，即插即显示，显示序列号、建议流速、使用的次数等信息（提供图片证明） 3.3.2分析柱及相应的保护柱1套，完成电厂水中的二氧化硅（硅酸根）分析 4.配置要求 4.1紫外检测器 1套 4.2柱后衍生反应器 1套 4.3衍生试剂输送装置(含5ml、10ml加液管) 1套 4.4色谱柱和保护柱 1套 4.11ml离心进样管 2000只 | 1 | 31.5 | 31.5 |  | 工锅中心 |
|  | 5-3 | 全自动红外分光测油仪 | 1. 技术原理 1.1以“HJ637-2012水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法”为依据，使用萃取溶剂按一定比例将水体中的油类物质萃取出来，然后将萃取溶剂除水后导入分析池中，总萃取物含量均由波数分别为2930cm-1、2960cm-1和3030cm-1谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030，以及校正系数X、Y、Z、F，再根据公式浓度C=X×A2930+Y×A2960+Z×（A3030-A2930/F）进行计算。 2. 系统组成： 2.1储液单元：用来存放待测样品和萃取溶剂，可同时存放8个待测样品，每个待测样品的体积可以从10ml到1000ml； 2.2前处理器单元：完成待测样品与萃取液的萃取与分离，并将处理好的样品送到比色池里等待分析单元检测，分析完成后，由此单元将样品排放干净，并对该单元管道自动进行清洗，采用气流扰动式萃取技术，提高萃取率。 2.3红外分光法自动分析单元：此单元检测由前处理器处理好的样品，将检测结果显示在屏幕上，检测结果保存在电脑里，可根据用户指 定的格式打印。分析单元是一个独立的分析单元。 3. 技术参数 3.1符合现行国家标准分析方法（HJ637-2012）； 3.2样品处理、系统清洗、分析测定实现自动化； 3.3在储液环节、样品萃取过程及测试过程等所有环节四氯化碳全封闭，减少了操作人员接触有害试剂的机会； 3.4采用油水分离膜代替了无水硫酸钠吸收微量水份； 3.5采用气流扰动式萃取技术，萃取效率大于95%； 3.6配有专用的分析软件：集谱图、扫描、分析、计算于一体，便于校准波长位置，具有计算机软件著作权证书； 3.7稳 定性好：分析单元零点实时自动调整（消除基线漂移影响）。计算机既采集光源发光时的信号，又采集光源熄灭时的信号，实现零点实时自动调整，从而简化操作并且提高信号的长期稳 定性； 3.8三种测量指标：即能测量总油的含量又能测量石油类和动植物油类的含量； 3.9自动稀释富集：可以任意设置稀释和富集比例； 3.10整个前处理系统采用全防腐的、不亲油的材质，且采用有效的清洗流程，可以最大限度地减少高低浓度水样交叉影响；10）硅酸镁吸附柱可以自动更换无需人工，一个样更换一次或多个样更换一次（可选）； 3.11仪器前端采用分子筛结构，阻挡杂质堵塞管路； 3.12样品杯采用透明带有刻度不亲油的、不易碎材质可以直接精确量取和采集水样； 3.13波长自动校正：波长在可规定范围任意调整。定性、定量分析在范围内有特征吸收的所有物质； 3.14适用试剂种类多：不仅四氯化碳适用，S-316，氟利昂，四氯乙烯等均适用于该仪器； 3.15测试后的水样和溶剂能自动分离排出到不同废液桶中，减少废液的处理量； 4. 技术指标和有关参数 ▲4.1波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即波长范围2941nm～4167nm）； 4.2吸光度范围：0.0000～1.0000AU，即透光率为（100～10）%T； 4.3波数重复性：±1cm-1； 4.4波数准确度：±2cm-1； 4.5测定范围：0.02～500mg/l（水体中含油量）； ▲4.6最低检出限：DL<0.04mg/l（四氯化碳空白液测定11次的3倍SD）； ▲4.7准确度误差：≤2%； 4.8线性相关系数：r> 0.999； 4.9重复性：RSD≤0.6%（30～50mg/L水样）； 4.10分析时间：单个样品最短萃取时间为7.5分钟 ，可连续测量8个样品。 4.11取样量：0~~1000ml进样杯（水样杯有刻度）； 4.12萃取比：1:1、1:2、1:3、1:4、1:5等或20:1、20:2、20:3、20:4、20:5等 4.13电源功率：(220±22)V、(50±1)Hz、50VA 5.配置清单 5.1 主机 1 套 5.2 前处理装置 1 台 5.3 装箱单 1 份 5.4 软件光盘 1 张 5.5 说明书 2 份（主机及前处理装置） 5.6 产品合格证 1 份 5.7 产品保修维修单 1 份 5.8 安装启动验收单 2 份 5.9 培训项目确认单 2 份 5.10 NPS评价信息表 1 份 5.11 电源线 三芯 2根 扁形 5.12 USB2.0转RS232（力特） 2根 5.13 接线板 公牛 1 个 5.14 开口扳手 10/12mm 1把 5.15 防尘罩 (主机) 1个 5.16 油标样 1000mg/L 10支 5.17 硅酸镁粉 250g 1 瓶（硅酸镁粉“60~100目”） 5.18 聚四氟管 Φ3*1.5 2 米 外径*内径 5.19 1053氟胶管 Φ5*3 5 米 内径*厚度 5.20 O型聚四氟密封圈 Φ26.5*2.65 2 个 内径*厚度 5.21 O型聚四氟密封圈 Φ10*1.8 4 个 内径*厚度 5.22 管路接头密封锥垫 Φ3 5 个 内径 5.23 生料带 1 卷 5.24 四氟膜 20 片 保持平整 5.25 比色池石英玻璃 Φ18mm 2 个 5.26 M8*1平底接头螺母 3 个 5.27 M8*1端盖双头螺栓 3 个 5.28 地线 1平导线 1.5 米 一头带冷压片 5.29 废液桶 含导液管及接头等附件 1 套 5.30 活性炭装置 含接头 1 套 5.31 抽风排气管 1 套 5.32 操作流程卡 1 份 5.33 石英比色皿 1 盒 5.34 电脑不低于以下配置（CPUi7/独显/16G内存 /24寸显示器）及 激光打印机一套 | 1 | 28 | 28 |  | 工锅中心 |
|  | 5-4 | 分液漏斗振荡器 | 1、自动泄压分液漏斗特点： 1.1内置自动泄压阀，可用于水质、环境、食品、油脂、农药残留、土壤等实验的萃取与混合的工作 1.2分液漏斗中所产生的气体能通过Safe-Release泄压阀自动排除，可避免由压力增加而导致的分液漏斗内液体喷溅的可能，操作人员无须担心排气不充分或未及时排气而带来的危险和误差，从而大幅度提升萃取工作的安全性和效率 2、自动泄压分液漏斗参数： 2.1容积：0.5L或1L 2.2泄压阀：内置Safe-Release自动泄压阀 3、分液漏斗振荡器技术参数： 3.1振荡方式：两面垂直或倾斜振荡（倾斜角90-70° 可变） 3.2振荡速度：垂直振荡20-300rpm，倾斜振荡20-250rpm 3.3振幅：40mm（固定） 3.4振荡速度设定：旋钮设定 3.5显示：数字显示 3.6安全功能：数字定时运转（最大999.9min） 3.7电动机：DC无刷电动机 3.8振荡最大载荷：约5.5Kg×2（含夹具） 3.9环境温度范围：5-35℃ 3.10标准夹具：50mL-1L 3.11大型夹具：50mL-3L 3.12具有自动排气功能的分液漏斗，分液漏斗的瓶塞设置有自动泄压阀，可设定泄压阈值，容器内压力超过阈值时，自动排气泄压。 | 1 | 6 | 6 |  | 工锅中心 |
|  | 5-5 | 微生物电极法BOD快速测定仪一体机 | 一、主要技术参数 1.1测量原理：微生物膜电极法； 1.2方法标准：HJ/T86-2002； ▲1.3测量范围：2~4000mg/L； 1.4样品测量时间≤8min； 1.5相对标准偏差：≤5% 2、传感器： 2.1传感器特点：使用无腐蚀性的KCl溶液作为电极液，带参比电极的三电极一体芯传感器（工作电极：金；对电极：铂；参比电极：银－氯化银）； 2.2信号输出：微生物电极0~20μA； 2.3流通式设 计：流通池与测量池合二为一，测量清洗方便快捷； 2.4睡眠装置：可使微生物膜保持休眠状态； 2.5恒温方式：反射式加热恒温罐，控温精度达0.1℃ 3、微生物膜 3.1微生物菌种：采用InterBio（EPA 认证）技术的BOD5 专用菌种； 3.2微生物膜特点：夹层干式膜，无毒无害； 3.3微生物膜寿命：常温干燥保存一年以上，活化后使用寿命30天以上 4、性能特点: 4.1进样方式：全自动进样（配合24位的全自动进样器）； 4.2控制方式：微机控制； 4.3软件环境：Windows XP/7 汉化软件； 4.4模式切换：可进行人工测量/自动测量模式切换； 4.5关机方式：可实现自动关机； 4.6数据存储：全部数据自动存入历史数据库，可使用Excel软件编辑 5、全自动进样器： 5.1样品盘容量：24支样品杯； 5.2样品杯标定容量：50ml； 5.3定位系统：机械、电磁、光电三重定位保障； 5.4自动识别功能：可按程序设置顺序采样或跳跃采样，具有空位自动识别功能二、配置清单：主机1台，蠕动泵1台，气泵1台，内置打印机1台，微生物传感器1支，微生物膜（6片/盒）1盒，透氧膜（3片/包） 1包，配套液管 25套，10升缓冲液桶1个，24位自动进样器1台，500μl移液器1支，样品杯 28支，系统操作软件，电脑不低于以下配置（CPUi7/独显/16G内存 /24寸显示器）及 激光打印机一套。 | 1 | 15 | 15 |  | 工锅中心 |
|  | 5-6 | 紫外可见光分光光度计 | 1.双光束系统；采用光学悬架式结构，整体光路独立固定在16mm厚光学基座上从而保证设备具有极高的稳 定性； 2.单机可对扫描曲线进行平滑处理、峰谷检测和加减乘除及求导运算，可快速测试DNA样品在特定波长下的吸光度值，同时也可以修改DNA、蛋白的浓度和比率； 3.为保证产品质量需提供紫外分光光度计高新技术成果转化项目证书； 4.波长准确度：±0.1nm（656.1nm）； 5.杂散光： ≤0.01%T； 6.波长范围：190-900nm ； 7.光谱带宽≤2nm； 8.基线平直度：±0.0005A； 9.噪声： ±0.0003Abs（500nm,开机预热） 10.操作模式：电脑主机双模式 11.扫描精度和扫描速度可根据用户的不同需求进行选择，扫描间隔分0.1、0.2、0.5、1、2、5nm六档可选，扫描速度有高速、中速、低速三级可选 12.具有开机自动检定和系统定位功能，修复长期应用所造成的偏差； 13.可进行电脑、主机双模式控制，单机上可以操作光谱扫描、动力学扫描、多波长测量、DNA/蛋白质测量等多种功能；同时连接电脑操作可实现所有主机测试功能和数据图谱的处理等； 14.配备Metaspec pro专业分析软件；同时具有丰富的可选配附件，积分球、薄膜专用样品架、旋转式固定样品架、水浴恒温架、程控恒温进样器、长光程样品架、微量比色皿架等； 15.供货时提供厂家授权书； 16. 电脑不低于以下配置（CPUi7/独显/16G内存 /24寸显示器）及 激光打印机一套； 17.配备1cm、3cm、5cm比色皿架一套、1cm、3cm、5cm石英比色皿各5个。 | 2 | 6.4 | 12.8 |  | 工锅中心 |
|  | 5-7 | COD消解设备 | 技术参数： 1.加热盘温度：室温~400℃； 控制方式：手动或自动智能模式； 加热方式：拉丝铝板加热盘； 冷却方式：双凤冷却系统； 保护方式：加热板保护罩防烫伤； 测量范围：30-700mg/L,30-1000mg/L； 定时精度≤0.2秒/小时； 定时范围：1分钟-96小时； 管架：顶端具有冷凝管支架； 回流消解时间≤2h； 测定方法：适用于GB11914-89化学需氧量的测定（新国标HJ 828-2017也可使用； 三角瓶250ml×12个； 13.磁性冷凝管：12个 | 2 | 0.9 | 1.8 |  | 工锅中心 |
|  | 5-8 | 防爆红外测温仪 | 一、性能要求： 在可能发生爆炸的环境下测量设备温度 二、技术参数： 1、测量范围：-32℃～530℃ 2、准确度：读数的±1%或±1℃，取大值； 3、分辨率≤0.2℃ 三、配置要求：主机、腕带、9V电池、备用电池*10说明书、合格证、保修卡、计量证书。 | 2 | 0.2 | 0.4 |  | 工锅中心 |
|  | 5-9 | 红外测距仪 | 红外测量，测量范围：0.05—200m，测量精度: ± 1.0mm，4倍变焦，蓝牙智能数据接口。 | 4 | 0.55 | 2.2 |  | 工锅中心 |
| 6 | 6-1 | 300kN微机控制电子万能试验机 | 1、设备主要技术参数： 1.1最大试验力：300kN； ▲1.2试验机准确度等级：不低于0.5级； 1.3试验力测量范围：0.4%—100%FS全程不分档； 1.4试验力示值相对误差：示值的±0.5%以内； ▲1.5试验力分辨力：最大试验力的1/±500000（全程分辨力不变）； 1.6变形测量范围：0.2%-100%FS； 1.7变形示值相对误差：示值的±0.5%以内； ▲1.8变形分辨力：最大变形量的1/±500000； 1.9大变形测量范围：10-800mm； 1.10大变形示值相对误差：示值的±0.5%以内； 1.11大变形分辨力：不低于0.008mm； 1.12位移示值相对误差：示值的±0.5%以内； 1.13位移分辨力：不低于0.015μm； 1.14力控速率调节范围：0.005-5%FS/S； 1.15力控速率相对误差：设定值的±1%以内； 1.16变形速率调节范围：0.02—5%FS/S； 1.17变形控制速率相对误差：速率 < 0.05%FS时，为设定值的±2%以内；速率≥0.05%FS时，为设定值的±0.5%以内； 1.18横梁速度调节范围：0.001—250mm/min； 1.19横梁速度相对误差：速率 < 0.01mm/min时，设定值的±1.0%以内；速率≥0.01mm/min时，设定值的±0.2%以内； 1.20恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS； 1.21恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值<10%FS时，为设定值的±1%以内；设定值≥10%FS时，为设定值的±0.1%以内； 1.22有效拉伸空间：不小于1200mm； 1.23有效试验宽度：650mm； 1.24主机外型尺寸约（长×宽×高）：约1210×770×2600（mm）； 1.25电源：380V±10%，5kW； 1.26主机重量：约1500kg。 2、设备控制器参数要求： 2.1三闭环（力、变形、位移）控制系统，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。 2.2可进行试验力、变形、位移等速率控制及保持。 2.3集成高速FPGA模块，可实现多路信号同步采集，试验结果更精确。 2.4输出0~2MHz数字脉冲信号，可用于伺服电机、步进电机等驱动；另可输出16位精度-10V~+10V模拟电压信号，用于驱动伺服阀。 2.5RS232串口通讯，通讯速率为115200bps，抗干扰能力强。 2.6具备完善的限位保护、超载保护、急停等安全保护功能。 3、设备主要配置： 3.1 高刚性无间隙框架单空间主机一台； 3.2 预加载高精度滚珠丝杠副丝杆一套； 3.3伺服电机及伺服器一套； 3.4 WANCE DTC-500全数字控制器一套（基于DSP全数字闭环电气系统）； 3.5 5升/分钟油源一台； 3.6 300kNTranscell负荷传感器一只(高精度轮辐式负荷传感器)； 3.7 位移传感器一只（光电编码器）； 3.8 全自动引伸计一套； 3.9 高温电子引伸计一支； 3.10 商用计算机一台； 3.11 楔形拉伸夹具X305一套:圆试样夹块：Φ4-Φ9mm、Φ9-Φ16mm、Φ16-Φ23mm、Φ23-Φ30mm；板试样夹块：0-8mm、8-16mm、16-24mm、24-32mm； 3.12压缩试验装置YS305一套； 3.13随机工具一套（钳口更换专用工具）； 3.14TestPilot金属拉、压试验软件一套； 3.15弯曲夹具WQ305一套，规格：最大跨距：340mm；弯心半径：R15；支辊半径：R15； 3.16钢管扩口夹具(30度、45度、60度)一套；3.17钢管卷边夹具一套。 | 1 | 25.5 | 25.5 | 130.1 | 宁德分院 |
|  | 6-2 | 30kN微机控制电子万能试验机 | 1、设备主要技术参数： 1.1最大试验力：30kN； ▲1.2试验机准确度等级：不低于0.5级； 1.3试验力测量范围：0.4%—100%FS，全程不分档； 1.4试验力示值相对误差：示值的±0.5%以内； ▲1.5试验力分辨力：最大试验力的1/±500000（全程分辨力不变）； 1.6变形测量范围：0.2%-100%FS； 1.7变形示值相对误差：示值的±0.5%以内； 1.8变形分辨力：最大变形量的1/±500000； 1.9大变形测量范围：10-800mm； 1.10大变形示值相对误差：示值的±0.5%以内； 1.11大变形分辨力：不低于0.008mm； 1.12位移示值相对误差：示值的±0.5%以内； 1.13位移分辨力：不低于0.03μm； 1.14力控速率调节范围：0.005-5%FS/S； 1.15力控速率相对误差：设定值的±1%以内； 1.16变形速率调节范围：0.02—5%FS/S； 1.17变形控制速率相对误差：速率 < 0.05%FS时，为设定值的±2%以内；速率≥0.05%FS时，为设定值的±0.5%以内； 1.18横梁速度调节范围：0.001—500mm/min； 1.19横梁速度相对误差：速率 < 0.01mm/min时，设定值的±1.0%以内；速率≥0.01mm/min时，设定值的±0.2%以内； 1.20恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS； 1.21恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值<10%FS时，为设定值的±1%以内；设定值≥10%FS时，为设定值的±0.1%以内； 1.22有效拉伸空间：1100mm； 1.23有效试验宽度：420mm； 1.24主机外型尺寸约（长×宽×高）：约775×660×1740（mm）； 1.25电源：220V±10%；400/850W； 1.26主机重量：约400kg。 2、设备控制器参数要求： 2.1 三闭环（力、变形、位移）控制系统，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。 2.2 可进行试验力、变形、位移等速率控制及保持。 2.3 集成高速FPGA模块，可实现多路信号同步采集，试验结果更精确。 2.4 输出0~2MHz数字脉冲信号，可用于伺服电机、步进电机等驱动；另可输出16位精度-10V~+10V模拟电压信号，用于驱动伺服阀。 2.5 RS232串口通讯，通讯速率为115200bps，抗干扰能力强。 2.6 具备完善的限位保护、超载保护、急停等安全保护功能。 3、设备主要配置： 3.1主机框架及传动部分一套； 3.2伺服电机及伺服器一套； 3.3力传感器一只； 3.4 DTC—500测量控制系统一套； 3.5 楔型拉伸夹具一套； 3.6 弯曲夹具一套：夹具型号：WA204A；规格：最大跨距：200mm；弯心半径：R5；支辊半径：R2。 3.7液晶商务台式电脑一台； 3.8中文版试验软件一套； 3.9 大变形测量装置一套：最小标距10mm，测量范围800mm； 3.10环刚度压缩夹具一套； 3.11环刚度内径测量装置一套； 3.12试验机维修工具一套。 | 1 | 12.6 | 12.6 |  | 宁德分院 |
|  | 6-3 | 高温炉 | 1、设备主要技术参数： 1.1高温炉形式：三段对开式大气炉； 1.2工作温度范围：300～1100℃； 1.3均温带长度：不低于100mm； 1.4炉膛尺寸：不低于φ110×320mm； 1.5外型尺寸：不低于φ310×450mm； 1.6测控温方式（两种方式选择一种）：捆绑式（热电偶绑在试样上） 、侧插式； 1.7热电偶规格（根据测控方式选取）：K型 φ1×1200mm（直接式）、K型铠装 φ6×150mm（侧插式）； 1.8温控表精度：不低于0.2级； 1.9最小显示分辨率 ：0.1℃； 1.10拉杆夹具最高使用温度：1050℃； 1.11引伸板最高使用温度：1000℃； 1.12升温时间(室温～900℃)：≤50min； 1.13加热功率：3Kw； 1.14电源：380V±10%； 1.15温度波动：300～1050℃、±3℃； 温度梯度：3（300～600）、4（600～900）、5（900～1100）； 2、设备主要配置： 2.1高温炉一台； 2.2连接装置一套； 2.3高温炉支架一套； 2.4 温控器一套； 2.5温控器盒一套； 2.6 热电偶一套； 2.7 热偶补偿导线一套； 2.8 带485通讯模块一套。 | 1 | 3.5 | 3.5 |  | 宁德分院 |
|  | 6-4 | 哑铃制样机 | 1、设备主要参数 1.1试样最大厚度：不低于25㎜ 1.2电机转速约：n=1400r/min 1.3刀具直径：不低于25㎜ 1.4主机电源：交流单相220V±10% 50Hz 0.5kW 1.5主机外形尺寸（长×宽×高）：约500㎜×450㎜×450㎜ 1.6主机重量：约70㎏ 2、设备主要配置 2.1 主机一台 2.2 刀具一付 2.3 夹具及靠模: 2.4 ⅠA型夹具及靠模一套（满足GB/T 8804.3-2003的类型1、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006和GB/T 1040.4-2006中要求的1B型试样制备） 2.5 ⅠB型夹具及靠模一套（满足GB/T 8804.2-2003中类型1试样的制备） 2.6 Ⅱ型夹具及靠模一套（满足GB/T 8804.2-2003中类型2、GB/T 8804.3-2003中类型2、GB/T 1040.3-2006中5型试样的制备） 2.7 P1型靠模（满足GB/T 16865-1997中P1型试样的制备，夹具与ⅠA型夹具共用） 2.8 粉末吸尘器一台 | 1 | 1.6 | 1.6 |  | 宁德分院 |
|  | 6-5 | 450J微机控制金属摆锤冲击试验机 | 主要技术参数： ▲1.1冲击能量： 450J； 1.2摆锤力矩（冲击常数）：160.7695N·m； 1.3摆锤预扬角：150°； ▲1.4角度最小分辨率：不低于0.025°； 1.5摆锤中心至冲击点（试样中心）距离：750㎜； 1.6冲击速度：约5.24m/s； 1.7试样支座跨距：40㎜； 1.8试样支座端部圆弧半径：1～1.5㎜； 1.9试样支座支承面倾角： 11°±1°； 1.10冲击刀圆弧半径：2或8mm； 1.11冲击刀夹角：30°； 1.12冲击刀厚度：16㎜； 1.13试样规格(长×宽×高)：55㎜×10㎜×10（7.5、5、2.5）㎜； 1.14环境温度：10～35℃； 1.15主机外形尺寸(长×宽×高)：约2200㎜×800㎜×2050㎜； 1.16主机重量：1150㎏； 1.17 试验温度：室温～-180℃ 1.18主机电源：交流三相五线380V±10% 50Hz 1.5kW； 1.19环境条件：周围环境中无腐蚀性介质，无震动，无强电磁场干扰。 2、设备控制器要求： 设备要求采用S7-200系列PLC控制器，配备真彩触摸屏作为人机操作界面，伺服电机传动实现取放摆过程，伺服传动进行定位取样，配合组合气缸实现取送样过程，采用内密控编码器获取摆锤的实时角度，在各个控制环节安装各类检测开关，实时监测机构装置的运行情况，可有效实现过程智能性控制；提供数据接口，可通过RS232/RS485端口与PC机进行数据交换，使用自主研发的 TestPilot软件，可实现对设备的控制和参数设置，并可通过网络上传服务器，实现试验室数据联网。 3、设备主要配置： 3.1主机一台（包括取摆传动装置一套、挂脱摆机构一套）； 3.2旋转编码器（3600码）一个； 3.3 FAG 深沟球轴承两个； 3.4 PLC一套； 3.5交流接触器、中间继电器和接近开关一批； 3.6简支梁摆锤（450J）一只； 3.7简支梁夹具一套（包括钳口、砧座）； 3.8试样回收装置一套； 3.9全封闭式安全防护网一套； 3.10计算机一台； 3.11 ZBCTest专用试验软件一套（附光盘）； 3.12附件：跨距找正器一只、试样对中器一只、钳子式对中器一只、M17内六角扳手一只（设备所配专用工具）、地脚螺栓四只（用于固定设备底座）、内六角扳手一套、斜铁四块。 3.13 LTC182B-2超低温自动送样系统（室温～-180℃）； 3.14 低温仪一套（与自动送样系统配套使用）； 3.15空压机一台； 3.16 冲击试样缺口投影仪一台，规格为投影屏直径： 180mm工作台转动范围：0-360°工作台行程：纵向：±10mm，横向：±10mm，升降：±12mm | 1 | 21 | 21 |  | 宁德分院 |
|  | 6-6 | 夏比冲击试样缺口自动拉床 | 1、设备主要参数： 1.1试样尺寸：10×10（7.5或5）×55mm 1.2缺口类型： V型缺口：深2，角度45°±2 °，圆弧半径r=0.25；U2型缺口：深2，宽2，圆弧半径r=1；U3型缺口：深3，宽2，圆弧半径r=1；U5型缺口：深5，宽2，圆弧半径r=1 1.3拉刀行程：340±10mm 1.4拉刀速度：1~2（无极调速）m/min 1.5试样硬度：≤28HRC（高于28HRC需定制拉刀） 1.6液压油牌号：L-HM46液压油或性能相当的液压油 1.7主机外形尺寸（长×宽×高）：约430㎜×750㎜×1550㎜ 1.8电源：交流三相五线380V±10% 50Hz 800W | 1 | 3.7 | 3.7 |  | 宁德分院 |
|  | 6-7 | 自动标距打点机 | 1、高精密滚珠丝杠加无间隙传动副件组合进行传动，高刚性，无间隙，传动平稳； 2、可以选择5mm\10mm\L0’打点间隔，只需按下指示键即可轻松自由切换； 3、配智能打点模块，只需简单的设置即可自动完成你所指 定标距长度内的打点； 4、默认往复打点工作方式和可以选择的单向打点工作方式，便捷的起点定位方式，可实现批量试件的打点，无需重复进行试样位置定位； 5、根据试样特性，打点力大小可调节，最大限度降低对试样的损伤； 6、系统具有记忆功能，批量打点无需重复设置； 7、采用高性能的电磁吸合冲击动力头,配备独特的导向机构，精度高，打点均匀，使用寿命长； 8、试样支撑台架有V型定位槽，同时也可装备适合板材的定位夹，有效保证打点位置与试样的轴线或中心线重合； 9、试样快速压紧装置，装卸试样便捷，降低劳动强度，提高工作效率； 10、打点方式：手自一体式，连续单点 11、标距长度：5－350mm，任意设定 12、自动设定：配智能打点控制模块 13、两点间隔：5mm/10mm/L0’ 14、标距精度：误差≤±0.03mm 15、定位精度：≤±0.01mm/FS 16、板试样规格：0～（70×50mm）；60mm | 1 | 1.9 | 1.9 |  | 宁德分院 |
|  | 6-8 | 自动标距划线机 | 1、高精密移动定位机构移动划线刀架，间隔定位精度高； 2、划线刀杆采用高精密直线导轨作为传动机构，划线时刀架平稳； 3、触键式操作面板加液晶显示器，直观、操作简便； 4、配备智能控制模块，标距长度任意设定，指 定标距长度内有效划线； 5、划线间隔可任意设置，且设置常用间隔快速选择键； 6、多种划线方式，板材试样可进行轴向划线，与N等分划线结合形成十字刻线，棒料试样刻划圆弧线、圆周线； 7、作用在划刀上力的大小可调节，最大限度降低对试样的损伤； 8、划刀采用高硬质合金制作，刀口锋利而耐用，划线精密； 9、配置相应的工作，可实现棒材试样的圆弧划线或圆周划线； 10、试样快速压紧装置加板试样定位装置，装卸试样便捷，降低劳动强度，提高工作效率； 11、划线方式：自动连续单线 12、标距长度：0-300mm（任意设定） 13、自动设定：PLC智能模块 14、两线间隔：任意设置（配置有常用5mm快速设置键） 15、轴向划线：有 16、棒材试样；配选相应工装，可进行圆弧划线或圆周划线 17、划刀行程：不低于50mm 18、板试样厚×宽：0～（70×60mm） 19、棒材试样：圆弧线时适用直径：？5-50mm,圆周线时适用直径：？5-30mm 20、标距精度：≤±0.02mm 21、定位精度；≤±0.005mmFS | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 宁德分院 |
|  | 6-9 | 全自动落锤冲击试验机 | 1、设备主要技术参数： 1.1 最大冲击能量：300J； 1.2 最大冲击高度：2m； 1.3 最大试样管外径：不低于Φ630㎜； 1.4 锤头半径：D25（SR50）、D90（SR50）； 1.5 高度测量误差：≤±10mm 1.6 冲击中心与试样中心偏差：≤±2.5mm； 1.7 主机电源：交流单相220V±10% 50Hz 1.5kW； 1.8 主机外形尺寸（长×宽×高）：约880㎜×500㎜×3480㎜； 1.9 主机重量：约600㎏。 2、设备主要配置： 1．主机一台 2．PLC电气控制系统一套 3．GB/T 14152-2001推荐标准锤头及砝码一套，包括： （1）D25/SR50（锤头直径mm/锤头曲率半径mm）： 0.25kg，0.5kg，1.0kg，2.0kg，4.0kg； （2）D90/SR50（锤头直径mm/锤头曲率半径mm）： 0.5kg，1.0kg，3.2kg，8.0kg； （3）砝码包括以下质量： 0.05kg，0.25kg，0.3kg，0.35kg，0.375kg，0.4kg，0.5kg，0.8kg，1.0kg，1.3kg，2.0kg，2.5kg，3.5kg； | 1 | 5.5 | 5.5 |  | 宁德分院 |
|  | 6-10 | 微机控制电子万能试验机 | 1、设备主要技术参数： 1.1最大试验力：300kN； ▲1.2试验机准确度等级：不低于0.5级； 1.3试验力测量范围：0.4%—100%FS全程不分档； 1.4试验力示值相对误差：示值的±0.5%以内； ▲1.5试验力分辨力：最大试验力的1/±500000（全程分辨力不变）； 1.6变形测量范围：0.2%-100%FS； 1.7变形示值相对误差：示值的±0.5%以内； 1.8变形分辨力：最大变形量的1/±500000； 1.9大变形测量范围：10-800mm； 1.10大变形示值相对误差：示值的±0.5%以内； ▲1.11大变形分辨力：0.008mm； 1.12位移示值相对误差：示值的±0.5%以内； 1.13位移分辨力：0.015μm； 1.14力控速率调节范围：0.005-5%FS/S； 1.15力控速率相对误差：设定值的±1%以内； 1.16变形速率调节范围：0.02—5%FS/S； 1.17变形控制速率相对误差：速率 < 0.05%FS时，为设定值的±2%以内；速率≥0.05%FS时，为设定值的±0.5%以内； 1.18横梁速度调节范围：0.001—250mm/min； 1.19横梁速度相对误差：速率 < 0.01mm/min时，设定值的±1.0%以内；速率≥0.01mm/min时，设定值的±0.2%以内； 1.20恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS； 1.21恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值<10%FS时，为设定值的±1%以内；设定值≥10%FS时，为设定值的±0.1%以内； 1.22有效拉伸空间：不小于1800mm； 1.23有效试验宽度：不低于650mm； 1.24主机外型尺寸（长×宽×高）：约1145×765×2940（mm）； 1.25电源：380V±10%，5kW； 1.26主机重量：约1800kg。 2、设备控制器参数要求： 2.1三闭环（力、变形、位移）控制系统，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。 2.2可进行试验力、变形、位移等速率控制及保持。 2.3集成高速FPGA模块，可实现多路信号同步采集，试验结果更精确。 2.4输出0~2MHz数字脉冲信号，可用于伺服电机、步进电机等驱动；另可输出16位精度-10V~+10V模拟电压信号，用于驱动伺服阀。 2.5RS232串口通讯，通讯速率为115200bps，抗干扰能力强。 2.6具备完善的限位保护、超载保护、急停等安全保护功能。 3、设备主要配置： 3.1 高刚性无间隙框架单空间主机一台； 3.2 预加载高精度滚珠丝杠副丝杆一套； 3.3日本松下伺服电机及伺服器一套； 3.4 WANCE DTC-500全数字控制器一套（基于DSP全数字闭环电气系统）； 3.5 5升/分钟油源一台； 3.6 300kN负荷传感器一只(高精度轮辐式负荷传感器)； 3.7 位移传感器一只（控光电编码器）； 3.8 原装高温电子引伸计一支； 3.9商用计算机一台； 3.10 液压平推拉伸夹具WDYA305B一套:圆试样夹块：Φ6-Φ16 mm、Φ16-Φ26 mm；Φ26 mm-Φ36；板试样夹块：平钳口：0-30 mm； 3.11高温炉（300°-1100°）一套； 3.12随机工具一套（钳口更换专用工具）； 3.13金属拉、压试验软件一套； 3.14高温拉杆（配合高温炉使用）一套； 3.15铝合金防护罩一套。 3.16常温引申计一支，轴向引伸计 3.17弯曲夹具一套 3.18压缩夹具一套 3.19剪切夹具一套 4.高温炉技术参数 4.1 试验温度(℃) 300～1100 4.2 温度偏差(℃) ±3（300～600） ±4（600～900） ±5（900～1100） 4.3 温度梯度(℃) 3（300～600） 4（600～900） 5（900～1100） 4.3 炉膛内腔尺寸(mm) φ110×320 4.4 高温炉外形尺寸(mm) φ310×450 4.5 热电偶(3支) K型、S型 （选配） 4.6 热电偶固定方式 捆绑式、侧插式（根据客户需求选择） 4.7 拉杆冷却方式 水冷（水源客户自备） 4.8 高温拉伸夹具夹头规格 棒材试样：M12、M16 板材试样：0～4、4～7 （选配） 4.9 功率(kW) 3 4.10 电源 AC380(1±10%)V,三相四线+保地线 | 1 | 41 | 41 |  | 漳州分院 |
|  | 6-11 | 夏比冲击试样缺口自动拉床 | 1、设备主要参数： 1.1最大压力：1000kN 1.2试样尺寸：（300±5）×（75±1.5）×（3～40）㎜ 1.3缺口类型：V型缺口,深5㎜,角度45o±2 o，圆弧半径r=0.025㎜ 1.4油缸行程：120㎜ 1.5立柱间距：410㎜ 1.6立柱直径：φ100㎜ 1.7压缩空间高度：230㎜ 1.8加载方式：液压加载 1.9液压系统最大压力：不低于16MPa 1.10液压油牌号：L-HM46液压油或性能相当的液压油 1.11液压油量：约38L（用户自备） 1.12主机外形尺寸（长×宽×高）：约1300㎜×420㎜×1460㎜ 1.13电源：交流三相五线380V±10% 50Hz 2kW | 1 | 5.6 | 5.6 |  | 漳州分院 |
|  | 6-12 | 缺口拉床投影仪 | 1. 投影屏直径 ：不低于180mm； 2. 工作台尺寸：方工作台尺寸：110×125mm 方工作台；直径：90mm；工作台玻璃直径：70mm； 3. 工作台行程 ：纵向：±10mm 横向：±10mm 升降：±12mm； 4. 工作台转动范围: 0～360°； 5. 仪器放大倍率：50X；物镜放大倍率：2.5X；投影物镜放大倍率：20x； 6. 光源（卤钨灯）：12V、100W； 7. 电源：220V、50Hz。 | 1 | 3.2 | 3.2 |  | 漳州分院 |
|  | 6-13 | 电动打点机 | 1. 最大行程：350mm； 2. 标距间隔：5mm或10mm（可调）； 3. 打点精度：5 mm ：±0.01mm；10 mm ：±0.01mm； 4. 电源：220V、50HZ； 5. 功率：150W； 6. 外形尺寸（宽×深×高）：约610 mm×295 mm ×300mm； 7. 重量：约50kg。 | 1 | 2.7 | 2.7 |  | 漳州分院 |
| 7 | 7-1 | 静液压试验机 | PE管静液压试验，▲压力：0.5~10MPa &10~35 MPa，▲流量≥26L/min，检测精度0.5%F.S以内，操作方式：电脑+PLC+软件自动操作，压力—时间曲线输出，并方便数据处理，并配置视频监控系统。▲压力控制精度：±1% ，5路输出，控制气要求：压力0.6～0.7MPa。（不含压力源，与低压水压试验机共用压力源） | 1 | 29 | 29 | 138.5 | 宁德分院 |
|  | 7-2 | 低压水压试验机 | 大口径试件水压试验，▲压力：0.5~10MPa &10~35 MPa，▲流量≥26L/min，检测精度0.5%F.S以内，操作方式：电脑+PLC+软件自动操作，压力—时间曲线输出，并方便数据处理。▲压力控制精度：±1% ，控制气要求：压力0.6～0.7MPa， 电源要求：380V，50Hz，+ 220V，50Hz， 30KW.。 | 1 | 45 | 45 |  | 宁德分院 |
|  | 7-3 | 高压爆破试验机 | 低压大流量气动泵，▲压力： 5~100MPa & 100~350 MPa，▲流量≥5.7L/min，▲检测精度0.5%F.S以内，操作方式：电脑+PLC+软件自动操作，压力—时间曲线输出，并方便数据处理。▲压力控制精度：±2% ，驱动及控制气要求：压力0.6～0.7MPa，1.6m3/min。 | 1 | 64.5 | 64.5 |  | 宁德分院 |
|  | 注：合同包7组织现场考察。1、考察时间为报名截止后5个工作日（工作时间）内与现场人员联系（联系人：吴必春，联系电话：13959320170），考察地点为宁德市漳湾镇留屿工业区，疏港路北侧、常富建材东侧100米处。 2、投标人应与采购人签订考察承诺书（格式详见附件，承诺书需由采购人及投标人双方盖章签订），承诺书一式三份，采购人及投标人各存档一份，一份需附在投标文件中，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件，否则以无效标处理。 |
| 8 | 8-1 | 氧氮氢分析仪 | ▲1.分析范围 氧： 低氧：0.0001%～0.5％* 高氧：0.5％ ～50%* 氮： 低氮：0.0001% ～0.5％* 高氮：0.5%～50%* 氢: 低氢： 0.1ppm～50ppm* 高氢： 20ppm～1000ppm* 注：*改变称样量可改变测量范围 ▲2.分析精度 氧、氮：1ppm或1% * 氢： 0.2ppm或2% * 注：* 以不大于试样标准偏差或不确定度为准。 3.灵敏度 0.01ppm 4.分析时间：一般为3分钟 5.仪器结构：模块式结构，由主机、计算机、打印机、电子天平、冷却循环水机等模块组成。 6.检测系统：氧分析采用非色散红外检测系统，氮和氢分析采用高精度热导检测系统。 7.红外检测系统： ▲7.1标准配置氧氮氢分析仪配备两个独立的红外吸收池，根据用户需求可灵活配置吸收池长度和通道数量； 7.2检测器：采用热释电固态红外检测器； 电机：采用同步电机； 光源：采用抗氧化、稳定红外光源； 恒温：整个气室进行恒温控制，保证分析气温度恒定，确保测量精度； 载气：红外光源及检测器采用氮气保护、净化，隔绝周围环境气氛的影响，提高稳 定性和测量精度 8.高精度热导检测系统 ▲检测器：采用抗氧化NTC热敏电阻元件； 信号处理：采用小电流控制技术，防止热敏元件在不通载气条件下氧化； 恒温控制：采用高精度恒温控制系统； 参比气路：采用稳 定性良好的微流量控制。 9.流量控制 分析气流量采用高精度电子流量控制技术。 10.氧化铜炉催化 载气净化：载气进入检测系统前，经过氧化铜炉催化，将载气中杂质转化吸收，保证分析准确； 分析气转化：将分析释放的CO完全转化为CO2后进行分析检测，保证分析的准确，且无污染排放。 11.样品称重：一般为1g，可根据样品含量改变称样量。 12.脉冲炉：电流0～1500A，功率：7.5KVA, 最高温度高于3000℃。 13.载气 13.1氧氮分析：高纯氦气（高氮样品可更换为高纯氩气） 13.2氢分析：高纯氮气 14.动力气:普通氮气。 15.校正（两种方法） 单点校正：用一次分析结果校正 多点校正：用多次分析结果校正 16.电源 脉冲炉供电：220VAC ±10%，50±1Hz，最大电流50A。 仪器其他供电：220VAC ±10%，50±1Hz，最大电流10A。 循环水供电：220VAC ±10%，50±1Hz，最大电流16A。 17.软件功能 纳克提供Windows环境下的软件，其功能强大，操作方便，使用灵活，界面友好。 数据显示和存储： 快速显示分析的结果和分析曲线； 分析结果自动存储； 动态释放曲线的绘制与存储； 重量输入：仪器可自动读取样品重量； 通道切换：高、低氧，高、低氮，高、低氢通道自动切换； 数据处理： 可对存储的数据进行多模式查询，如按日期或样品编号查询； 可对数据进行筛选； 对数据进行统计处理（平均、标准偏差、相对偏差）； 对分析结果的释放曲线进行信号比对； 参数设置： 可根据具体样品对脱气时间/功率、冲洗时间/功率，分析时间/功率、助熔剂空白等分析参数进行灵活调整； 对不同种类样品可以分别建立相应的校准方法及参数，并存储到数据库，分析方法数量不受限制。 自检功能 冷却循环水的温度在线实时检测并报警； 电压、电流反馈在线实时检测； 净化炉和转化炉温在线实时检测并报警； 气路各电磁阀动作检测； 红外、热导信号检测与调整； 脉冲炉工作状态检测。 | 1 | 55 | 55 | 126.11 | 漳州分院 |
|  | 8-2 | 多通道应变仪器 | ▲1、通道数：30 2、测量：应变、电压 3、测量范围：±20000με，±10V ▲4、分辨率： 1με，1mV 5、动态测量速度：100-900μs；1-32767ms 6、动态频率响应：DC ~ 3kHz 7、测量1/4桥、半桥、全桥和电压 8、每通道独立的A/D转换器 9、每通道112K字节的数据存储器（静态测量30000次） 10、的GP-IB和USB1.1接口与计算机相连，可进行在线测量 11、动态测量DRA-730AD（标配）；静态测量软件DRA-730AS（标配）；动态分析软件DFA- 7610 （选配） | 1 | 29.6 | 29.6 |  | 漳州分院 |
|  | 8-3 | 高强螺栓扭矩系数检测仪 | YJZ-500D全自动高强螺栓检测仪简介该检测仪根据GB/T50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》有关要求设 计制造，可对大六角头高强螺栓连接副(M16,M20,M22,M24,M27,M30)的轴力、扭矩、扭矩系数进行检测，显示并打印。试验开始后，自动加载，当轴力达到标准规定的值后自动卸载，并自动记录检测数据，同时检测仪根据检测的轴力和扭矩自动计算出扭矩系数并且自动显示出来；当一组试验做完后检测仪自动计算N个试件的平均轴力、平均扭矩、平均扭矩系数、标准偏差和变异系数等。若配备专扭剪扳手具也可以对剪型高强螺栓连接副(M16,M20,M22,M24,M27,M30)进行扭断后的轴力（预紧力）检测（此扳手需特殊订货）。具有参数备份和恢复功能，自动标定功能，根据高强螺栓的检测要求还设置了峰值保持的监测。为了便于用户能与计算机联机设置了RS232接口；可将数据传送到计算机，进行进一步的处理后，打印出报告（该功能需特殊订货） 技术参数： 电机：三项AC380V-0.37W，380 控制系统220V AC 轴力检测范围：20-500kN 扭矩检测范围：20-2000Nm 螺栓规格：M16-M30 螺栓长度：55mm-280mm 试验精度：轴力±1.0% 扭矩±1.0% | 1 | 4.3 | 4.3 |  | 漳州分院 |
|  | 8-4 | 螺栓抗滑移系数测定仪 | HY-24抗滑移系数检测仪 本检测仪搭配液压万能试验机可以进行大六角头高强螺栓连接副（M16~M30）和扭剪型高强螺栓连接副（M16~M24）与其紧固的钢结构滑移板试样的抗滑移系数检测，测试出滑移板的抗滑移系数。有四个物理通道，6组共24个逻辑通道。具有参数备份和恢复功能，自动标定功能，根据高强螺栓的检测要求还设置了峰值保持功能。 技术指标 测量范围：30kN~400kN 分辨率：±0.1kN 示值误差：±1.0% 显示方式：液晶 | 1 | 3.2 | 3.2 |  | 漳州分院 |
|  | 8-5 | 盐雾试 验箱 | 一、 设备主要功能概述 本试验设备为多功能型，可用于模拟人造环境中的腐蚀试验，用于检验金属材料有或无防腐蚀保护比较质量的方法；适合于快速分析有机和无机涂层中的不连续性、孔和损坏等现象的防腐蚀试验，此外，为质量控制的目的，能在涂有相同涂料的试样之间进行比较；盐雾试验特别适用于检测某些金属、有机、阳极氧化和转化涂层中的不连续性，如小孔和其他缺陷；也可用于样品表面间隙喷射氯化钠盐雾来加速室外暴晒期间腐蚀进程；其中： 1.中性盐雾试验（NSS)适用于（金属和其合金、金属镀层（阳极和阴极）、转化涂层、阳极氧化涂层、金属材料上的有机涂层）； 2.乙酸盐雾试验（AASS)特别适用于试验铜＋镍＋铬，或镍＋铬的装饰性镀层；还发现它适用于试验铝的阳极镀层； 3.铜加速乙酸盐雾试验(CASS)适用于试验铜＋镍＋铬，或镍＋铬的装饰性镀层；还发现它适用于试验铝的阳极镀层； 注：由于影响腐蚀过程有多种因素，如保护膜的形成、随着所遇到的条件的不同而有很大的变化，因此在抗盐雾作用和抗其他介质的性能之间很少有直接的关系；所以获得的试验结果不能作为受试金属材料在所有可以使用的环境中抗腐蚀性能的直接指南。同样，不同材料在试验中的性能也不能作为这些材料在使用中耐腐蚀性能的直接指南。 二、 技术参数 1、试样限制 本试验设备禁止： 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验或储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验或储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 2、容积、尺寸和重量 2.1标称内容积：≤480 L不含顶部斜顶容积 2.2内箱尺寸（mm）： ≤1200×500×800 W×H×D（不含斜顶高度） 注：顶部斜顶夹角100°，斜顶高457mm 2.3外箱尺寸（mm） ≤2080×1285×1240 （W×H×D（mm）） 2.4设备净重 ≤260㎏ 3、机台功率及供电电源要求 3.1电源 AC(220±10)V (50±0.5)Hz 单相二线+保护接地 保护地线接地电阻小于4Ω；TN-S方式供电或TT方式供电 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用。 3.2 电源容量 最大功率：3.8KW 最大电流: 18A（建议开关容量不小于：25 A，开关距设备接电小于2.5米） 4、性能指标 4.1测试环境条件 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%RH、试验箱内无试样条件下（另有说明除外） 4.2试验室温度范围 RT～50℃ 4.3饱和桶温度范围 RT～63℃ 4.4温度控制性能 温度偏差：±1.0℃ 温度均匀度：≦2℃ 温度波动度：±0.5℃ 4.5试验室升温速率 RT→+50℃≤60 min 4.6饱和桶升温速率 RT→+63℃≤60 min 4.7试验条件 NSS或AASS试验温度35℃，饱和桶温度47℃，喷雾时间1min～9999h可调； CASS试验温度50℃，饱和桶温度63℃，喷雾时间1min～9999h可调节； 药水PH值：NSS 试验6.0～7.0 AASS/CASS试验3.0～3.1 喷雾溶液PH值：NSS 试验6.5～7.2 AASS/CASS试验3.1～3.3 运行时间：1S ～ 9999H 可任意设定 注：喷雾时溶液中二氧化碳的损失可能引起pH 值的变化，可以通过下列方法，例如将溶液加热到35℃以上才放入试验设备中，或者使用新鲜的沸水配制溶液来降低溶液中二氧化碳的含量，可避免pH 值的变化，酸性试验或铜加速盐雾试验为保证喷雾溶液PH值，可调节配置药水PH值到2.8～3.0并检查溶液和/或溶质是否达到要求 4.8盐雾沉降量 1～2ml/h/80cm2（至少收集16小时，取其平均值） 注：喷雾量监测点位于试验区接近样品表面位置,与设备内壁的距离170mm 4.9喷雾压力 70～170Kpa 4.10满足试验方法及设备执行标准 1) GB/T2423.17-2008/IEC 60068-2-11-1981 盐雾试验方法 2) ASTM.B117-2009 盐雾试验 3) JIS H8502 盐水喷雾试验方法 4) GB/T10125-2012/ISO 9227-2006 盐水喷雾试验方法 5) GB-T5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法-盐雾试验设备 6) GB-T5170.11-2008 腐蚀性气体试验设备检验方法 7）GB-T10587-2006 盐雾试验箱技术条件 4.11噪音 小于70db(A) (离箱体1m离地面1.2米处处测量） 5、结构特征 5.1箱体结构布局 试验室内箱采用PVC聚乙稀板，厚度8mm； 试验室外箱采用PVC聚乙稀板，厚度5mm； 试验室密封盖采用PVC聚乙稀板，内部加强处理，厚度8mm 试药补充瓶采用隐藏式附水位表，清洗容易，不易破裂。 压力空气桶采用SUS304#不锈钢耐高压桶保温效果最佳。 试验物料架采用平面分度架，可任意调整角度四面落雾及受雾，放置试样较多 密封盖采用气缸推动方式，只需点击箱盖升降按钮即可开启或关闭箱盖 试验室密封采用水密封方式，保证箱内腐蚀气体不泄露 采用水电分离结构，有效防止水进入电器控制箱损坏配件 整机为桌上型结构，外形美观箱体底部安装移动脚轮及定位脚杯，可方便移动及定位试验室密封采用水密封方式，保证箱内腐蚀气体不泄露 控制箱与试验箱为一体式，左右结构操作方便 整机为桌上型结构，外形美观整机为桌上型结构，外形美观试验室后面设置Ф48mm排雾孔2个（安装排雾管时，可将2个排雾管合并延伸到室外，总排雾管径Ф63mm，场地预留一个Ф70mm排雾管接口，现场连接即可； 5.2箱盖 试验室密封盖采用PVC聚乙稀板，厚度8mm，制作成顶部为100°角密封盖，内部加强处理，有效防止试验中冷凝水滴到样品表面影响试验结果 箱盖设置观察窗口，可视范围约：长600mm，宽400mm，透明钢化玻璃窗口 5.3喷雾塔 为保证喷雾均匀性及喷雾量，同时不占用使用空间，本设备采用空气雾化喷嘴将盐水精细雾化，然后进入锥形喷雾塔，均匀的散发到试验空间；喷雾塔高度可调节，从而达到精确控制喷雾量的目的，喷塔安装位置在试验区前后方向中心线位置，左右两边靠边放置，两边各放置一个喷雾塔 5.4喷雾量收集器 喷雾量收集器安装在室内，直径为100mm的锥形漏斗实时监测喷雾量的大小，在漏斗底部安装硅胶软管连接到室外量筒内，可实时查看喷雾量大小，保证测试样品的试验精确度。收集器2个，安装位置位于试验区接近样品表面位置,与设备内壁的距离170mm。 5.5样品放置支架 验室内箱顶部设置平面分度架，样品架分为上下两层，上层放置圆形耐腐蚀材料制作的圆棒，中层放置V型玻纤材料支架，样品可通过V型支架与圆形棒间调节放置角度20°±5°,同时在V型槽上铺设一块平面网孔板，用于放置一些小型不规则的样品测试，平面网孔板可拆卸结构 5.6加热系统 试验室：采用钛合金发热管，水蒸气加热方式，P.I.D控制加热量； 5.7盐水箱 采用PVC板制作，总容量约25L，有液位监控口。 5.8盐水供水系统 将配置好的盐溶液储存在盐水箱内，靠水位差供到盐水供给容器内，该盐水补给容器内设置水位控制开关阀，自动控制水位上限保持与喷嘴距离。 5.9空气饱和桶 采用SUS304#不锈钢焊接而成，为保证喷雾用压缩空气为纯洁恒温压缩空气，特殊设 计空气过滤加热压力桶，在压力桶部分设置水位控制装置，加热装置及温度控制系统，同时在压力桶底部均匀的安装了一圈压缩空气溢出细孔，外部连接压缩空气源油水分离器及气源压力调节阀，将压缩空气调节到所需压力值后，进入加热压力桶，经过底部的细孔进入压力桶内水中，再以气泡方式溢出，然后从加热压力桶顶部供给喷雾喷嘴；加热压力桶内水的高度相当重要，水位过低不能很好的过滤压缩空气内的杂质，水位过高容易造成直接将加热桶内水带出，达不到所需压缩空气的效果。根据试验得出加热压力桶设 计成圆形，同时在压力桶的靠近底部位置和靠近进顶部位置设置水位感测探头，实现自动供水；达到加热压力桶水位恒定在规定的水位高度，从而得到纯净的饱和蒸汽并保证了饱和压缩空气的温度长时间保持在设定范围内，并有液位监控和液位限值报警功能。 5.10排水管 采用防酸、碱的PVC管路做排水管路，排水口位于试验室后方, 1/2寸的排水口1个；1/4寸的饱和空气压力桶排水口1个，排水可有对应的排水阀门 5.11配电控制柜 配电板 、配电板、散热风机 、超温保护器，配电控制柜与阀件室采取隔离方式 5.12阀件室 供水电磁阀、喷雾电磁阀、除雾电磁阀、空气饱和压力桶、喷雾调节阀 5.13电源线 电源供电线缆位于电控箱后面 5.14排雾管 位于试验箱后面，Ф48mm排雾孔2个 5.15加热器 钛合金铠装式电加热管（试验箱底部加热） SUS316#不锈钢铠装式加热管（饱和桶） 加热管控制方式：SSR（固态继电器）无触点等周期脉冲调宽 6、喷雾系统 6.1喷雾原理 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化； 空气压缩机 → 初级油水分离器 → 储气罐 → 减压阀 → 总电磁阀 → 二级油水分离器 → 饱和器 → 调压阀 → 喷雾电磁阀 → 喷嘴； 喷嘴 采用特殊玻璃材料制成，可控制喷雾量的大小及角度 6.2喷雾控制 手动喷雾； 6.3压力调节 喷雾压力为0.07～0.17Mpa，分两段式调整第一次将压缩空气调整为0.2～0.3MPa；第二次调整为0.07～0.17Mpa喷雾压力以使经喷咀喷出的喷雾压力在规定的范围之内 6.4除雾控制 手动除雾，采用压缩空气充入室内然后将室内雾气排出，快速除雾 6.5系统调节 喷塔设制在试验室顶部两边位置,落雾均匀,可调试喷雾量1～2ml/80cm2？h (16小时平均量) 7、控制系统 7.1控制器 日本欧姆龙E5CC数字显示温度控制器,控制试验室温度及饱和桶温度 7.2运行方式 定时喷雾 7.3设定方式 英文菜单、按键式输入 7.4显示分辨率 温度：0.1℃ 7.5定时器 数字显示定时器，单位：秒、分、十分、小时、十小时可切换，最大计时 9999小时，最小计时1秒 7.6设定范围 温度：根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃) 7.7输入、控制方式 K型热电偶（铠装）、PID控制 7.8控制方式 抗积分饱和PID BTC平衡调温控制方式(温度试验设备) 喷雾时间和周期可根据用户标准需要自行设定 7.9总工作时间 一次性累积时器可监控机台总工作时间, 不可复零 7.10其他配置 电源线缆：3芯(单相三线) 电缆1条，长约3米 8、安全保护装置 8.1电源部分 控制回路短路保护保险丝 8.2试验箱 上限温度报警、超温保护设定器 8.3加热器 加热器防干烧装置、饱和空气桶加热器防干烧装置、加热器短路及过载保护 8.4供水系统 试验室缺水保护、饱和空气桶低水位液位保护 9、设备配套装置及资料 设备出厂装箱清单 1份 设备电器原理图 1份 设备使用说明书 1本 设备合格证 1份 设备保修卡 1张 设备出厂检测报告 1份 集雾量筒 2支（活动式） 集雾收集器 2个（活动式） 空气雾化喷嘴 1只 氯化钠 2瓶（500克/瓶） PH试纸 1包 连接管 1套 塑料水桶 （13L） 1个 排气管接头 1套 喉箍 4只 量杯 1只 V型样品架 1套 O型样品架 1套 | 1 | 10 | 10 |  | 漳州分院 |
|  | 8-6 | 立式液压阀门试验台 | 公称通径与压力范围： 2. 允许测试阀门结构长度108~432； 3. 允许测试阀门的法兰外径：Φ90-Φ275； 4. 允许测试阀门的法兰厚度：10 ~58； 5. 上下盲板开档：90~550； 6. 上顶紧油缸：1 只，Φ125； 7. 密封方式：平面盲板O 型密封圈密封 | 1 | 10.45 | 10.45 |  | 阀门中心 |
|  | 8-7 | 液压抱式阀门试验台 | 1. 公称通径与压力范围： 2. 允许测试阀门结构长度203-787； 3. 允许测试阀门的法兰外径：Φ190-Φ520； 4. 允许测试阀门的法兰厚度：19-97.5； 5. 盲板间距：185-1000； 6. 左右两边各配置3 只夹紧油缸Φ140,活塞杆Φ70； | 1 | 13.56 | 13.56 |  | 阀门中心 |

（二）服务要求

1、安装与验收

1.1安装

（1）为了使现场条件便于中标人安装工作，合同签订后中标人须提供安装设 计图纸给采购人。

（2）合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号设备一年以上的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

（3）中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（4）设备到达最终采购人现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

（5）设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

（6）中标人提供的配置应符合临床应用要求。

（7）中标人需自备安装设备所需器材、器件。

1.2验收

（1）验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。若所投仪器设备属国家法律法规规定计量范畴的，交货时中标人必须提供首次计量检定证书，否则采购人有权取消其中标资格。

（2）验收程序和方法

①出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、海关报关单、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第（1）款验收标准的要求。

②初验收：

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

③试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

④最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

a.中标人在采购人安装现场进行最终验收所产生的一切费用由中标人承担（并计入投标报价内）。

b.若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

c.进口商品属于应检的(或甲方要求检的)应有中标人请商检部门出具的商检报告，费用均由中标人承担。

2、技术资料要求:

中标人需提供本项目全套设备配置清单（详列名 称、品 牌型号、数量、原 产地等）。中标人应向采购人提供以下目录的中文技术资料壹套（各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国 有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核）。

（1）出厂明细表(装箱单)；

（2）出厂检验报告和合格证书（测试仪器还需计量合格证）；

（3）使用说明书；

（4）安装手册、操作手册、维修手册、电路图纸；

（5）零部件目录；

（6）相关文件、支持程序软盘或光盘；

（7）提供原 产地制造商的产品证明；

（8）合同中要求的其它文件资料。

3、专用工具（若有）

中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

4、特殊工具（若有）

中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

★5、售 后服务要求

5.1中标人应对所提供的设备提供≥1年的现场免费保修（技术参数中有特殊要求的按技术参数中的要求为准），终身维修（含附属设备）。软件系统提供备份盘，终身免费维护及升级。免费保修期自设备整机安装调试正常，验收合格之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货，立即更换新机；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

5.2在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应，并在8小时内派工程师到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，如在48小时内无法修复的设备，中标人应提供备品供采购人临床使用。在质量保证期一年内出现属设备质量问题，采购人则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。中标人应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。中标人可以为用户提供远程操作和指导，解决用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

5.3质量保证期结束后，中标人应在设备使用地区指 定有维修能力的代 理机构对设备在必要时进行定期维护和修理，所需的备品备件将实行优惠价格，只收取维修成本费。

5.4质量保证期后的服务要求

5.4.1质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

5.4.2质量保证期过后，中标人仍需提供维修服务，如需更换零配件，只收取零配件成本费用，不收上门费及其他费用。（其他相关费用由供 应商及厂家承担）。

5.4.3备品备件及易损件

中标人售 后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

5.4.4维修配件

中标人售 后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

5.5投标人应在投标文件中详细提供售 后服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容，及服务费用的报价。

6、技术培训

中标人须免费对设备进行安装和调试，并列好计划对设备及软件的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止；对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。技术培训没完成，不进行设备最终验收。

7、备品备件（若有）

7.1中标人应提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件及清单（含价格清单，价格清单应在报价标部分列明）。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省福州市仓山区特检院指定地址 
2、交付时间：合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款 |
| 3 | 10 | 质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款。 |

包：2
1、交付地点：福建省福州市仓山区特检院指定地址 
2、交付时间：合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款。 |
| 3 | 10 | 质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款。 |

包：3
1、交付地点：福建省福州市仓山区特检院指定地址 
2、交付时间：合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款。 |
| 3 | 10 | 质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款。 |

包：4
1、交付地点：福建省福州市仓山区特检院指定地址 
2、交付时间：合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款。 |
| 3 | 10 | 质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款。 |

包：5
1、交付地点：福建省福州市仓山区特检院指定地址 
2、交付时间：合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款。 |
| 3 | 10 | 质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款。 |

包：6
1、交付地点：福建省福州市仓山区特检院指定地址 
2、交付时间：合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款。 |
| 3 | 10 | 质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款。 |

包：7
1、交付地点：福建省福州市仓山区特检院指定地址 
2、交付时间：合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款。 |
| 3 | 10 | 质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款 |

包：8
1、交付地点：福建省福州市仓山区特检院指定地址 
2、交付时间：合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | 规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款。 |
| 3 | 10 | 质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款。 |

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：     元（￥      ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：             乙方：

住所：             住所：

单位负责人：          单位负责人：

委托代理人：          委托代理人：

联系方法：            联系方法：

开户银行：           开户银行：

账号：              账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：               邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：            手机：

投标人代表：          身份证号：         手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件

- 现场考察承诺书.doc