(受控版本号）

简易升降机

施工过程自检记录

使用单位名称：

施工单位名称：

设 备 品 种：

施 工 类 别：

记 录 编 号：

代       号：                  ZJJL

（施工单位名称）

一．设备概况

| 设备品种 |  | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |
| 制造单位 |  |
| 型号规格 |  | 产品编号 |  |
| 额定起重量 | t | 额定速度 | m/s |
| 层站门 |  | 提升高度 | m |
| 使用单位联系人 |  | 使用单位联系电话 |  |
| 使用单位地址 |  |

二．检验仪器

| 仪器名称 | 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |

三．检验结论

| 检验结论 |  | 施工单位（公章或检验专用章）： |
| --- | --- | --- |
| 质检人员： 年 月 日 | 审核人员： 年 月 日 | 批准人员： 年 月 日 |

四.检验依据

TSG Q7016-2016《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》及第1号修改单

五.检验条件

| 序号 | 检验条件 | 确认结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检验现场的环境条件、场地条件、气候条件等符合检验要求。 |  |
| 2 | 安全保护和防护措施满足检验需求。 |  |

注：每次自检前对检验条件进行确认，只有确认检验条件满足检验要求时，才能开始开展检验工作。

注：

1、本记录简易升降机（曳引式）安装、改造、重大修理。

2、本记录仅供施工单位参考。若施工单位不采用本记录时，自检项目不应少于本记录所列项目。

3、本记录1式2份（1台设备1份），报送监检机构1份，施工单位留存1份。

4、检查结果由施工单位填写。检查结果符合要求用“√”表示，不符合要求用“×”表示，无此项用“/”表示。

5、监检确认方式由监检机构的监检人员填写。监检确认方式可用“Z”表示资料审查， “X”表示现场监督， “W”表示实物检查。

六  检验记录 （A类项目）

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1一般要求 | 对照产品技术资料、合同，设备的选型与使用工况匹配情况与其一致。 | □ |  |  |
| 2 | 11.1制动器 | 11.1.1制动器设置与控制 | 必须设有一个机—电式制动器，当出现动力电源失电或控制电路电源失电情况时能自动动作。 | □ |  |  |
| 3 |  |  | 被制动部件应以机械方式与曳引轮直接刚性连接。 | □ |  |  |
| 4 |  |  | 制动器应为常闭式；正常运行时，制动器应在持续通电下保持在释放状态。 | □ |  |  |
| 5 |  |  | 装有手动紧急操作装置的设备驱动主机应能用手松开制动器，且松开时应是保持一持续的力。 | □ |  |  |
| 6 |  |  | 切断电动机和制动器的电流至少应由两个独立的电气装置来实现。 | □ |  |  |
| 7 |  | 11.1.2制动器零件 | 制动器零件无裂纹、过度磨损(闸瓦磨损达原厚度的50％或者露出铆钉)、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象； | □ |  |  |
| 8 |  |  | 制动器打开时制动轮与闸瓦无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与闸瓦接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； | □ |  |  |
| 9 |  |  | 制动器推动器无漏油现象。 | □ |  |  |
| 10 | 11.27简易升降机专项安全保护和防护装置 | 11.27.1 停层保护装置 | 曳引式简易升降机，当采用两根或两根以上悬挂钢丝绳，且所有参与施加制动力的制动器机械部件分两组装设，每组部件均有足够的制动力时，可不设置停层保护装置，不然要符合以下要求： （1）当货厢处于除底层外的任一平层位置，且货厢门打开时，能防止货厢发生非正常滑移或者坠落； （2）停层保护装置动作灵活可靠，无卡阻现象； （3）停层保护装置在货厢门开启不大于300 mm时完全动作，且具有动作到位的指示； （4）设置有效的电气联锁装置，当停层保护装置作用时，能切断简易升降机的电气安全回路。 | □ |  |  |
| 11 |  | 11.27.2 下行保护装置 | (1) 下行超速保护装置采用机械的动作方式，能使载有额定起重量的货厢可靠制停； (2) 下行超速保护装置设置有效的电气联锁装置，当下行超速保护装置作用时，能切断简易升降机的电气安全回路； (3) 下行超速保护装置的动作速度不小于额定速度的115%，且小于0.8m/s。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 11.27简易升降机专项安全保护和防护装置 | 11.27.3 防运行阻碍保护装置 | 曳引式简易升降机应设置运转时间限制器，当货厢或者对重运行受到阻碍，且时间超过全程运行所需时间加10s以前，应能切断电动机或者电磁阀的电源，运转时间限制器是不影响检修运行。 | □ |  |  |
| 13 |  | 11.27.4 限位装置(开关) | 简易升降机是应装设上、下限位开关。采用自动复位型式的，应在极限开关动作之前起作用。 | □ |  |  |
| 14 |  | 11.27.5 极限开关 | 曳引式简易升降机上、下两端是应装设极限开关。该开关在货厢或者对重(如有)接触缓冲器前应能起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 | □ |  |  |
| 15 |  | 11.27.6 缓冲器 | 货厢和对重行程底部的极限位置应设置缓冲器，如采用耗能型缓冲器的，则应设置检查缓冲器能正常复位的电气装置。 | □ |  |  |
| 16 |  | 11.27.7停止装置 | 各层站、底坑和货厢顶部应设置停止装置，操作装置应采用符合标准规定的安全触点形式，红色并且标有“停止”字样，应有防止误操作的双稳态型式保护。 | □ |  |  |
| 17 |  | 11.27.8 检修运行装置 | 在货厢顶部应设置一个易于接近的检修运行装置，应由一个能防止误操作的双稳态检修转换开关操作。 | □ |  |  |
| 18 |  | 11.27.10 超载保护装置 | 简易升降机应设置超载保护装置，当实际起重量达到1.1倍的额定起重量之前时，超载保护装置能起作用，此时简易升降机应无法启动。 | □ |  |  |
| 19 |  | 11.27.11 机械设备的防护装置 | （1）对可能产生危险并且可接近的旋转部件应能提供有效的防护(但曳引轮、盘车手轮、制动轮及任何类似的光滑圆形部件除外)，这些部件涂成黄色，或者至少部分地涂成黄色； （2）曳引轮、滑轮和(或者)链轮，安装一个用以防止悬挂绳或者链条松弛时脱离绳槽或者链轮的装置； （3）能够采取措施防止异物进入齿轮和齿条的啮合区间。 | □ |  |  |
| 20 |  | 11.27.12 层门防护装置 | (1)层门关闭时，门扇之间、门扇与立柱或者地坎之间的间隙应当不大于10mm； (2) 每个层门应当设有足够强度的地坎，且与货厢入口边缘的间隙应当不大于35mm； (3) 层门的设计应当防止正常运行中脱轨、机械卡阻或者行程终端时错位；由于磨损、锈蚀或者火灾原因可能造成导向装置失效时，应当设置应急的导向装置使层门保持在原有位置上； (4) 各层门上均应当设置自动复位的紧急开锁装置； | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 11.27简易升降机专项安全保护和防护装置 | 11.27.12 层门防护装置 | (5) 各层门上应当设置自动关闭装置，在货厢门驱动层门的情况下，当货厢在开锁区域之外时，层门无论因为何种原因而打开，应当有一种装置(如重块或者弹簧)能够确保该层门自动关闭； (6) 每个层门都应当设置门锁装置，锁紧动作应当由重力或者弹簧来产生和保持，即使弹簧失效，重力也不导致开锁； (7) 货厢应当在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动； (8) 层门的锁紧应当由一个电气安全装置来验证，该装置应当由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误操作；如果货厢门采用了门锁装置，该装置也应当符合本项要求； (9) 层门应当设机械联锁装置。在正常运行时，不能打开层门和货厢门，除非货厢在该层门的开锁区域内停止或者停站；如果一个层门或者货厢门(或者多扇门中的任意一扇门)开着，在正常操作情况下，应当不能启动简易升降机或者不能保持继续运行； (10) 每个层门和货厢门的闭合都应当由一个电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态。 | □ |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 13.1 空载 试验 | (1) | 操纵机构、控制系统、安全防护装置动作应可靠、准确，馈电装置工作应正常。 | □ |  |  |
| 23 |  | (2) | 各机构动作平稳、运行正常，能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象。 | □ |  |  |
| 24 |  | (3) | 液压系统无泄漏油现象,润滑系统工作正常。 | □ |  |  |
| 25 | 13.2额定载荷试验 | (1) | 货厢应运行平稳、起动、制动正常，无异常响声。 | □ |  |  |
| 26 |  | (3) | 主要零部件应无损坏。 | □ |  |  |
| 27 | 13.3静载荷试验 | (1) | 简易升降机在行程下部范围内货厢载有125%额定载荷下，切断电动机与制动器供电，货厢应被可靠制停，主要受力结构件应无明显裂纹、永久变形、油漆剥落 | □ |  |  |
| 28 |  | (2) | 主要机构连接处未出现松动或者损坏。 | □ |  |  |
| 29 |  | (3) | 无影响性能和安全的其他损坏。 | □ |  |  |
| 30 | 13.4动载荷试验 | (1) | 起吊1.1倍的额定载荷，按照工作循环和电动机允许的接电持续率进行起升、制动，各机构动作灵活可靠，制动器性能可靠； | □ |  |  |
| 31 |  | (2) | 机构、结构件无损坏，连接处无松动。 | □ |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |

七  检验记录 （B类项目）

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2 通道与平台、梯子和栏杆 | (1)通道与平台 | 通向起重机械通道、起重机械上的通道、平台、梯子和栏杆应符合以下要求。 1 通道与平台： （1）起重机上所有操作部位以及要求经常检查和保养的部位，凡离地面距离超过2m的，都应通过斜梯（或楼梯）、平台、通道或直梯到达，梯级的两边应装设护栏。 （2）起重机处在正常工作状态下的任何位置时，人员应能方便安全地进出司机室。通向起重机的通道应畅通。只有在空间受到限制时，才允许通过司机室顶部或地板进入司机室。 （3）斜梯、通道和平台的净空高度不应低于1.8m。运动部分附近的通道和平台的净宽度不应小于0.5m；如果设有扶手或栏杆，在高度不超过0.6m的范围内，通道的净宽度可减至0.4m。固定部分之间的通道净宽度不应小于0.4m。 (4）工作人员可能停留的每一个表面都应当保证不发生永久变形。 （5）通道离下方裸露动力线的高度小于0.5m 时，应在这些区域采用实体式地板；当通道靠近动力线时，应对这些动力线加以保护。 | □ |  |  |
| 2 |  | (2)梯子 | 2斜梯与直梯： （1）凡高度差超过0.5m的通行路径应做成斜梯或直梯。高度不超过2m的垂直面上（例如桥架主梁的走台与端梁之间），可以设踏脚板，踏脚板两侧应设有扶手。 （2）斜梯：（a)斜梯的倾斜角不应超过75°。（b) 斜梯两侧应设置栏杆。斜梯的一侧靠墙壁时，只在另一侧设置栏杆。(c)梯级踏板表面应防滑。 （3）直梯：(a)高度2m以上的直梯应有护圈，护圈从2.0m高度起开始安装。(b)直梯每10m至少应设一个休息平台。(c)梯级终端踏板或踏杆不应超过平台平面。 | □ |  |  |
| 3 |  | (3)栏杆 | 3栏杆： （1）在起重机上的以下部位应装设栏杆：(a) 用于进行起重机安装、拆卸、试验、维修和保养，且高于地面2m的工作部位；(b) 通往离地面高度2m以上的操作室、检修保养部位的通道；(c) 在起重机上存在跌落高度大于1m的危险通道及平台。 (2)栏杆的设置应满足以下要求：(a) 栏杆上部表面的高度不低于1m，栏杆下部有高度不低于0.1m的踢脚板，在踢脚板与手扶栏杆之间有不少于一根的中间横杆；（b) 栏杆开口处应有防止人员跌落的保护措施。 | □ |  |  |
| 4 | 5.4安全距离 | （1） | 在最不利位置和最不利装载条件下，起重机的所有运动部分（吊具和其他取物装置除外）与建筑物的净距规定如下：距固定部分不小于0.05m；距任何栏杆或扶手不小于0.10m；距出入区不小于0.50m（出入区是指允许人员进出的所有通道，但工作平台除外）。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5.5起重机轨道 | 简易升降机导轨，应无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 | □ |  |  |
| 6 | 6 部件 施工前审查 | （1） | 施工单位对出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录应齐全，手续应完整； | □ |  |  |
| 7 |  | （2） | 主要配套件合格证、铭牌应齐全； | □ |  |  |
| 8 |  | （3） | 安全保护装置（制动器、超载保护装置、安全钳、限速器等）的合格证、铭牌、型式试验证明应齐全。 | □ |  |  |
| 9 |  | （4） | 应有主要受力结构件主要几何尺寸检查记录主要受力结构件（货厢）主要几何尺寸的检查记录应齐全。 | □ |  |  |
| 10 | 7 部件施工过程与施工后检查 | 7.1 部件施工过程与施工后记录 | （1）主要受力结构件（货厢）施工现场连接（焊接、螺栓等）的检查记录应齐全，签字手续应完整。 | □ |  |  |
| 11 |  |  | (2) 主要受力结构件（货厢）主要几何尺寸的检查记录应齐全。 | □ |  |  |
| 12 |  |  | (3)钢丝绳及其连接(如锥套型、自锁楔型、绳夹型等)、导轨、层门等施工检查记录应齐全，签字手续应完整 | □ |  |  |
| 13 |  |  | (5)主要受力结构件（货厢）分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告应齐全，签字手续应完整。 | □ |  |  |
| 14 |  | 7.2 起重机的标记、安全标志： | （1）应在货厢明显位置，设置产品标牌。 | □ |  |  |
| 15 |  |  | （2）每层站明显部位应设置“严禁载人运行”警示标志和额定起重量标志。 | □ |  |  |
| 16 |  |  | （3）每层站明显部位应设升降机的安全使用须知。 | □ |  |  |
| 17 |  |  | （4）货厢顶部标记应标出如下内容：a、停止装置上或其近旁标出“停止”字样；b、检修运行装置的开关上或其近旁标出“正常”及检修字样；c、在检修按钮上或其近旁标出运行方向 |  |  |  |
| 18 |  |  | （5）在通往机房的门的外侧应设置“机房重地，闲人莫入”的警示标志。对于活板门，应设有“谨防堕落——重新关好活板门”的须知。 | □ |  |  |
| 19 |  |  | （6）在井道外检修门近旁，应设置“井道危险，未经许可禁止进入”的警示标志。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 8.1 电气设备安装 | （1）电气设备的安装位置应与设计图纸相符，固定牢固。 （2）起重机能按照指令准确完成各项控制功能。 （3）起重机上的配线应排列整齐，并应标有明显的接线编号。 （4）电线或电缆穿过钢结构的孔洞处，，应将孔洞的毛刺去掉，并应采取保护措施。 （5）钢管、线槽应固定牢固。 （6）起重机所有的管口、线槽，电线或电缆的进出口处，应采取保护措施。 | □ |  |  |
| 21 | 8.2电气保护 | （1） | (1) 电动机的保护： 1）直接与电源连接的电动机应进行短路保护； 2）直接与电源相连的电动机应采用手动复位的自动断路器【如果是第（3）项情况的除外】进行过载保护，该断路器应切断电动机的所有供电； 3）当过载保护检测是基于电动机绕组温升时，则断路器在绕组充分冷却后可以自动闭合。 | □ |  |  |
| 22 |  | （2） | 线路保护 所有线路都应当具有短路或者接地引起的过电流保护功能，在线路发生短路或接地时，瞬时保护装置应能分断线路。 | □ |  |  |
| 23 |  | （3） | 错相与缺相保护： 当外电源发生错相和缺相会引起危险时，应设错相和断相保护。 | □ |  |  |
| 24 |  | （4） | 失压保护：不论何种原因造成运行中止，未经重新操作简易升降机不得自动启动。 | □ |  |  |
| 25 |  | （5） | 接地： （1）电气设备的金属外壳及金属结构的接地形式应采用TN-S或TN-C-S。 （2）易于意外带电的部件与总电源接地端的连通性能应良好，接地线应分别直接接至接地线柱上，不得互相串接后再接地。 | □ |  |  |
| 26 |  | （6） | 绝缘电阻： 当电网电压不大于1000V时，在电路与祼露导电部件之间施加500V（直流)测得的绝缘电阻不应小于1MΩ。 | □ 绝缘电阻 [ ]MΩ |  |  |
| 27 |  | （7） | 照明与信号：（1）货厢内、货厢顶部、机房、底坑及井道中应有电气照明，工作位置的照度均不小于50lx，照明电路电压不应大于220V，并应单独控制。（2）不得用金属结构做照明线路的回路。（3）可移动式照明装置的电源电压不得大于36V，交流供电不得使用自耦变压器。（4）各层站显示的指示信号应清晰准确，各种开关工作可靠。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 8.2电气保护 | （1） | (1) 电动机的保护： 1）直接与电源连接的电动机应进行短路保护； 2）直接与电源相连的电动机应采用手动复位的自动断路器【如果是第（3）项情况的除外】进行过载保护，该断路器应切断电动机的所有供电； 3）当过载保护检测是基于电动机绕组温升时，则断路器在绕组充分冷却后可以自动闭合。 | □ |  |  |
| 29 |  | （2） | 线路保护 所有线路都应当具有短路或者接地引起的过电流保护功能，在线路发生短路或接地时，瞬时保护装置应能分断线路。 | □ |  |  |
| 30 |  | （3） | 错相与缺相保护： 当外电源发生错相和缺相会引起危险时，应设错相和断相保护。 | □ |  |  |
| 31 |  | （4） | 失压保护：不论何种原因造成运行中止，未经重新操作简易升降机不得自动启动。 | □ |  |  |
| 32 |  | （5） | 接地： （1）电气设备的金属外壳及金属结构的接地形式应采用TN-S或TN-C-S。 （2）易于意外带电的部件与总电源接地端的连通性能应良好，接地线应分别直接接至接地线柱上，不得互相串接后再接地。 | □ |  |  |
| 33 |  | （6） | 绝缘电阻： 当电网电压不大于1000V时，在电路与祼露导电部件之间施加500V（直流)测得的绝缘电阻不应小于1MΩ。 | □ 绝缘电阻 [ ]MΩ |  |  |
| 34 |  | （7） | 照明与信号：（1）货厢内、货厢顶部、机房、底坑及井道中应有电气照明，工作位置的照度均不小于50lx，照明电路电压不应大于220V，并应单独控制。（2）不得用金属结构做照明线路的回路。（3）可移动式照明装置的电源电压不得大于36V，交流供电不得使用自耦变压器。（4）各层站显示的指示信号应清晰准确，各种开关工作可靠。 | □ |  |  |
| 34 | 9液压系统 | （1） | 平衡阀和液压锁与执行机构应是刚性连接。 | □ |  |  |
| 36 |  | （2） | 液压回路应无漏油现象。 | □ |  |  |
| 37 |  | （3） | 液压缸安全限位装置、防爆阀(或者截止阀)应无损坏。 | □ |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |